## Slide 1
HOT CHIPS 2026 · STANFORD · 2026.08.25
Jalapeño
OpenAI 推理芯片系统洞察
一颗为 LLM Serving 重写的 ASIC，而不是训练 GPU 的缩小版。 从问题定义、微架构、机架网络、软件栈到跑分口径，做一次完整拆解。
01
少搬数据
KV / 权重尽量留本地
02
同质机池
故意不做 PD 分离
03
电力即吞吐
先打 tokens / MW
OpenAI × Broadcom × Celestica | 演讲 You Can Just Build Things … Chips
内部技术简报 · 24 页

## Slide 2
CONTENTS
目录
按「问题 → 架构 → 系统 → 软件 → 成绩 → 战略」读，而不是按参数表读。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
02 / 24
01
定位
它是什么、为什么现在做、和谁一起做
02
架构哲学
Prefill/Decode、KV 本地、不做 PD 分离
03
硅与系统
芯片规格、机架解剖、2048 超节点网络
04
软件栈
Gluon / Teacup / Codex 写 kernel
05
成绩怎么读
InferenceX、对标 Blackwell/Rubin、口径陷阱
06
战略含义
对 OpenAI、Nvidia 与超节点路线的启示

## Slide 3
THESIS
先看结论，再看芯片
Hot Chips 这场的真正内容，不是又一张 FLOPS 海报。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
03 / 24
01
它解决的是 Serving，不是 Training
Jalapeño 是 OpenAI 第一颗 Intelligence Processor：为在线推理、低延迟 Agent、高并发 ChatGPT 流量设计。训练仍走 Nvidia / AMD / Cerebras。
02
架构选择服从真实流量，而不是服从高峰算力
Prefill 吃算力、Decode 吃带宽、KV 搬家最伤延迟。所以核心不是「更大 systolic」，而是「少搬数据、同质机池、贴近 roofline」。
03
成绩要和口径一起读
公开数字打赢的是 Blackwell，真正的同代对手是 Rubin；而且目前是 STP、无 speculative decoding、无 AgentX。方向对，但还不是终局数字。

## Slide 4
01 定位
它是什么，不是什么
先把边界画清楚，后面的架构选择才读得通。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
04 / 24
是
✓
OpenAI 第一颗自研推理 ASIC，多代平台的 Gen-1
✓
围绕 LLM serving 从零设计：模型、kernel、机架一起做
✓
Broadcom 做硅实现与 Tomahawk 网络，Celestica 做板卡机架
✓
可跑多种模型：GPT-OSS、DeepSeek R1、Kimi K2.5，不是单模型专用芯
✓
自家 captive silicon，不外卖、不出租
✓
2026 年底小规模上量，2027 年才是真正放量
不是
×
不是训练芯片，也不会替代 OpenAI 的 GPU 训练集群
×
不是对外售卖的商用加速卡，没有云上实例可租
×
不是「专门打自家模型」的固化 ASIC（OpenAI 自己强调通用）
×
不是立刻量产的产品：Hot Chips 上跑的是工程样片 / A0
×
不是对 Nvidia 的全面宣战，Ho 明确说算力缺口要多方补
×
不是已经带 speculative decoding / PD 分离的终局系统

## Slide 5
01 定位
为什么 OpenAI 现在必须自己做芯片
驱动因素不是「想当芯片公司」，而是 Serving 成本、电力上限和供应结构。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
05 / 24
01
电力是硬约束
OpenAI 现在卡的是数据中心 MW，不是预算或机房面积。tokens / MW 直接等于收入。Jensen 在 Computex 也说：1 GW 电力下，吞吐每瓦就是营收。
02
推理已经比训练更贵
ChatGPT / Agent 是持续在线流量。训练是一次性高峰，推理是每天的电费和时延 SLO。垂直整合的最大杠杆在 Serving。
03
GPU 通才的税太重
通用 GPU 要兼容训练、图形、CUDA 生态。对 decode 带宽、KV 局部性、小 batch 延迟，通才架构付了固定开销税。
04
供应不能只押一家
OpenAI 仍会买 Nvidia / AMD / Cerebras。自研 ASIC 是把一部分推理从高毛利 GPU 挪到更可控的 Broadcom 供应链上。
05
全栈才能改问题定义
只有同时拥有模型、kernel、调度和硅，才能决定：KV 放哪、要不要 PD 分离、哪些延迟必须从硬件里删掉。
06
Agent 改变流量形状
知识 → 推理 → Agent 三代模型，I/O 比、cache hit、投机接受率都在变。固定拆分的异构机池会很快过时。

## Slide 6
01 定位
时间线与分工
OpenAI 设计，Broadcom 落地硅和网络，Celestica 做可量产的机架。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
06 / 24
2024 H2
组队启动
从招人到定义架构
2025.11
CoWoS 流片
OpenAI 称设计到 tape-out 约 9 个月
2026.06
正式亮相
与 Broadcom 发布 Jalapeño
2026.08
Hot Chips
首次公开规格、功耗与跑分
2026 年底
小规模部署
工程样片 → 少量上架
2027
放量之年
大部分产出集中在年底
架构与软件
OpenAI
芯片定义、kernel、serving 引擎 Teacup、模型与 Codex 协同设计。演讲：Richard Ho / Ravi Narayanaswami / Chris Leary。
硅实现 + 网络
Broadcom
N3P 计算 die、N3E I/O die、Tomahawk 6 交换、SerDes。把「能画的架构」变成「能量产的硅」。
板卡 / 机架
Celestica
Katsu 主机柜、Vindaloo ASIC 托盘、Chana 交换托盘，以及 dock-to-rack 部署。

## Slide 7
CHAPTER 02
架构哲学：先改问题，再做硅
Jalapeño 真正特别的地方，不是 13.4 PFLOPS 这个数字， 而是它拒绝了行业里两件「默认正确」的事：通用 GPU 税，以及 Prefill/Decode 分离。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
07 / 24

## Slide 8
02 架构
LLM 推理的三个瓶颈，不是一个
一颗只打高峰算力的芯片，会在另外两个瓶颈上把优势吐回去。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
08 / 24
Prefill
算力密集
把 prompt 一次性编进 KV。 大矩阵、高算力利用率。 长上下文时这里会爆。
优化点：矩阵引擎、小 shape 不掉崖
Decode
带宽密集
逐 token 生成。每步都要读权重和 KV。 算力经常闲着，HBM 才是上限。
优化点：HBM4 带宽、本地 KV、少搬数据
通信 / 调度
延迟税
KV 跨芯片、跨机、跨 PD 池搬家。 launch / barrier / 排队都会变成固定开销。
优化点：删固定延迟，让小 batch 也贴 roofline
OpenAI 的原话，其实就一句
「只擅长其中一个阶段的系统，会在等数据、搬模型状态时把优势输掉。」所以 Jalapeño 的目标不是 Prefill 芯片或 Decode 芯片，而是一颗能按阶段切换计算 / 内存 / 网络组合、并且把 KV 明确放在本地的加速器。

## Slide 9
02 架构
核心设计：少搬数据，KV 留本地
内存层次做减法，比把 systolic 做加法更重要。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
09 / 24
Slice 结构（示意）
Slice 0
Core OoO + L1
本地 HBM 切片 低延迟直视
Slice 1
Core OoO + L1
本地 HBM 切片 低延迟直视
Slice 2
Core OoO + L1
本地 HBM 切片 低延迟直视
专用 Collective 网络 · slice 间同步（可与计算重叠的 TP 通信）
通用 NoC · 访问 scale-up 网络 / 一般通信
权重和 KV 精心放置后，核间同步被限制在已知的高带宽通信上。
对比 GPU
GPU 访存要穿过复杂内存系统，大延迟必须靠更大 shape / 更大 batch 摊销。Jalapeño 把层次压扁，小 batch 也能靠近峰值。
对比 TPU 式大 systolic
同样是 weight-stationary 脉动阵列，但明确支持更小矩阵维，减少 padding / tiling 掉崖。
对比 PD 分离
Prefill 产出的 KV 立刻被 Decode 需要。搬走它等于把局部性拆掉，再买一次网络和排队。

## Slide 10
02 架构
微架构：删固定延迟，让小 batch 也贴顶
和多数加速器相反，它用乱序核 + L1，而不是纯软件 scratchpad。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
10 / 24
计算
MXFP 数值格式 + weight-stationary 脉动阵列（像 TPU）。但支持更小 shape，避免大阵列在奇怪维数上的性能悬崖。
标量 / 向量
64-bit 标量核 + FP32/INT32 向量核。不是纯矩阵黑盒，保留可编程性，所以能跑 Doom，也能快速搬新模型。
控制
乱序核 + L1 cache。刻意避开 barrier / 软件 scratchpad 的固定开销。代价是更依赖预取质量。
冗余
托盘级冗余，核级 / channel 级 yield harvesting。第一代 ASIC 能上量，这块和峰值 FLOPS 一样关键。
I/O die
N3E I/O chiplet：32×800G SerDes。24 lane 本地 scale-up（600 GB/s），8 lane 全局（200 GB/s）。主机侧 PCIe Gen5。
AI 辅助设计
OpenAI 称 AI 把 SIMD 面积压了 8%、矩阵引擎面积压了 10%，并改善时序和功耗。B0 相对 A0 还有约 25% perf/W。

## Slide 11
02 架构
最反直觉的决定：不做 Prefill / Decode 分离
对 GPU 几乎是标配的 PDD，在 Jalapeño 上被明确拒绝。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
11 / 24
行业默认：PD 分离
· Prefill 池吃算力，Decode 池吃带宽，各自调到最优点
· 流量 I/O 比一变，就会一边排队、一边空转
· KV 必须跨池传输：多一次带宽、同步、排队和故障域
· Draft / Verify 若再拆开，投机解码会变成分布式协议
Jalapeño：同质可互换机池
· 每个设备都能接下一个请求，不存在「分错池」的整卡空闲
· KV 留在产生它的地方，局部性变成延迟和功耗优势
· Draft 和主模型走同一低延迟 fabric，投机解码才值得做
· Agent 流量的 I/O 比会持续漂移，同质池是在买期权
对超节点 / PD 分离路线的直接含义
PD 分离不是免费午餐：它在「流量稳定、需要很大 phase-specific batch 才能喂饱 GPU」时很划算；一旦芯片本身就能在小 batch / 全曲线贴近 roofline，再拆池反而损失局部性。超节点该优先保证的是 KV 与 TP/EP 的高频域，而不是先把 P 和 D 在拓扑上切开。

## Slide 12
CHAPTER 03
从一颗硅，到 2048 卡超节点
Jalapeño 的系统形态并不意外：rack-scale，对标 NVL72 / Helios。 真正要看的是：单卡带宽、机架功耗，以及 16 柜一套的全局 scale-up。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
12 / 24

## Slide 13
03 硅与系统
单芯片规格（B0 / 对外口径）
TSMC N3P 整幅计算 die + N3E I/O die + HBM4。TDP 刻意不高。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
13 / 24
13.4 PFLOPS
MXFP4 峰值算力
同节点 Rubin 计算 die 约 17.5 PF dense NVFP4，但 TDP 高得多
216 GB
HBM4 容量
约 6 堆 12-Hi。早期采用 HBM4，pin 速约 10 Gbps
15.4 TB/s
封装带宽
高于在役 HBM3E 加速器；SA 认为可能略高于 Rubin 的 9.6 Gbps
700 W
TDP / 持续更低
Hot Chips：测试负载持续功耗 ≤ 550 W
N3P + N3E
工艺拆分
计算 die 走 N3P；I/O chiplet 走 N3E，32×800G SerDes
PCIe Gen5
主机连接
连 x86 host。scale-up 不走 PCIe，走专用 SerDes + Tomahawk

## Slide 14
03 硅与系统
机架与 Pod：数字要一起看
单卡好看不够。Serving 的真实单位已经是机架，甚至是 16 柜一个域。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
14 / 24
128
卡 / 机架
1.7 EFLOPS 4-bit 27.5 TB HBM4 · ~2 PB/s
2,048
卡 / Pod
16 机架组成一个全局 scale-up 域
~160 kW
双柜系统功耗
Host 柜约 31 kW 生产功耗 ASIC 柜约 130 kW
×16
全局扩展
Local 128 all-to-all Global 2048，铜 + 光 + OCS
和当代 GPU 机架怎么比（公开口径，需打折）
Jalapeño 机架
GB200 / GB300 NVL72
Helios / Rubin 方向
定位
纯推理
训练 + 推理
训练 + 推理
算力
1.7 EF 4-bit
同代更高峰值
峰值更高，TDP 也更高
内存带宽
约 2 PB/s
公开对比约 85% 于 Jalapeño
HBM4，同代竞品
功耗哲学
700W，不追峰值 TDP
高 TDP 换高峰 FLOPS
Max-Q 也到 1800W 量级

## Slide 15
03 硅与系统
机架解剖：Katsu / Vindaloo / Chana
整柜菜谱式命名。系统级设计与 Celestica 合作，scale-up 铜缆背板类似 Nvidia Oberon。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
15 / 24
Katsu 主机柜
16 个主机托盘，一对一对应 16 个 ASIC 托盘。
· 每托盘 2× AMD EPYC Turin
· 1.5 TB DRAM / 托盘
· 2× E1.S + 2× M.2
· 前端网络 400G（2×200G）
· 8 根外部 PCIe DAC 横连 Vindaloo
Vindaloo ASIC 柜
16 个 ASIC 托盘，每盘 8 颗 Jalapeño，整柜 128 卡。
· 每盘 8 ASIC
· 铜缆背板连 Chana
· 推理主计算面
· 生产功耗大头在这一柜
· 与 Host 柜组成双柜系统
Chana 交换托盘
8 个 scale-up 交换托盘：6 本地 + 2 全局。
· 本地：6× Tomahawk 6 102.4T
· 全局：每盘或为 2× TH6
· Local 域 128 卡 all-to-all
· Global 域最多 16 柜 / 2048 卡
· 全局走 1.6T 光模块 + OCS

## Slide 16
03 硅与系统
Scale-up：128 本地 + 2048 全局
网络只占系统成本约 10%，却买到了未来 10–20T 参数 / 百万级上下文的期权。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
16 / 24
LOCAL
机架内 128 卡全互联
4.8 Tb/s
每卡单向本地带宽
6 × 102.4T
Tomahawk 6 本地交换
6,144 DP
每柜本地无源铜缆对数
GLOBAL
16 柜 / 2048 卡一个域
1.6 Tb/s
每卡单向全局带宽
8-rail
rail-only + 机架内 OCS
铜 + 1.6T 光
背板出柜再进光开关
读法
Local 域负责机架内 TP/EP 高频通信；Global 域把 16 柜收成一个 2048 卡的 scale-up 世界。这和「超节点优先容纳高频并行组」是同一类判断：能留在铜背板里的，就不要先打到 scale-out 以太网。OpenAI 还在和 neocloud 收集可靠性数据，瓶颈将从芯片转向部署、监控和弹性。

## Slide 17
04 软件
软件才是这颗芯片能打的原因
SemiAnalysis 的判断：硬件未必强过 Rubin，但软件 bring-up 明显更快。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
17 / 24
Gluon
编程模型
基于 Triton 的 kernel 语言，保留 SPMD，但暴露更底层抽象。核心是 Linear Layouts：用代数描述「硬件资源 ↔ tensor 元素」映射，可证明的 layout 变换和最优 swizzle。
Teacup
Serving 引擎
内部推理引擎。Persistent thread：程序员而不是硬件调度器分配 tile。配合 TensorInfo / 预取 / 解耦乱序单元。
Gigakernel
减少 launch 税
单 mega-kernel 在设备上循环，砍 CPU 开销和 launch 延迟。方向是把运行时搬进芯片。
Codex
写 kernel 的人
早期人在环，随后用内部加强版 Codex。kernel 可到约 3000 行汇编级代码，带正确性检查和自定义 sanitizer。InferenceX 上的 MLA kernel 甚至是 Codex 在无人介入下写出的。

## Slide 18
04 软件
用模型做芯片，再用芯片跑模型
速度本身就是架构声明：从零软件栈起步，三个月硅上 bring-up 就能打公开基准。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
18 / 24
~9 个月
设计到 tape-out
OpenAI 自称高性能 ASIC 最快周期
~3 个月
A0 硅上 bring-up
从零软件栈跑通 InferenceX
8 天
TP8 → TP32
从单系统扩到整柜大规模模型
< 2 周
吞吐翻倍以上
同一交互性点位，kernel 迭代极快
chilisim
仿真器与硅误差约 5%，用固定位宽 trace bus。先仿真再上硅。
Raiku / Spark
内部模型 5.3 Codex Spark，演示 1.2 ms TPOT。
Doom 36 FPS
Codex 把 Doom 迁到 Jalapeño，用来证明可编程性。
B0 已在 fab
相对 A0 约 +25% perf/W。对外 13.4 PF 数字是 B0。

## Slide 19
05 成绩
公开跑分：同一套架构既要吞吐也要延迟
Benchmark：SemiAnalysis InferenceX。模型：GPT-OSS-120B / DeepSeek R1 / Kimi K2.5。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
19 / 24
1.5–1.9×
峰值吞吐
更多 AI work / 单位功耗
1.7–3.6×
端到端延迟
同模型更低 e2e latency
2.1–4.1×
超低延迟档
交互式 / 低并发更明显
>700
tok/s/user
DeepSeek R1，concurrency = 1
没有 MTP / speculative decoding
Jalapeño 用单 token 预测；对手常用 MTP。这让对比更「干净」，也让 Jalapeño 的数字偏保守。
没有 PD 分离
对手 GPU 机架常靠 PDD 抬吞吐。Jalapeño 用同质池打赢，说明局部性和低固定延迟确实在起作用。
跨模型，不只是自家模型
R1 / Kimi K2.5 / GPT-OSS 都能跑，GSM8k 与 Nvidia 持平。Ho：这是通用、灵活的加速器。
软件还在爬坡
两周内吞吐翻倍、8 天打通 TP32。现在看到的是下限，不是上限。

## Slide 20
05 成绩
这些数字该怎么读
方向很强，但把 Jalapeño 写成「已经全面超越 Rubin」还太早。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
20 / 24
对标对象
公开对比主要打 Blackwell GB200/GB300 NVL72。同代真正对手是 Rubin（HBM4，已开始给客户出货）。SA 认为 Jalapeño 在 tok/s/MW 上仍能打过 Rubin 的公开 MTP 数字，但 Rubin 软件同样未成熟。
工作负载
当前是 8k1k 单轮。没有 AgentX：多轮、长上下文、prefix cache、路由、KV offload 这些生产痛点还没被公开压测。
模型体量
GPT-OSS / R1 / Kimi K2.5 不小，但不是开放前沿最大模型（如 DeepSeek V4 Pro、Kimi K3）。新大模型在新芯片上的搬迁成本被低估。
硅版本
公开成绩来自 A0；B0 在 fab，宣称 +25% perf/W。量产爬坡在 2027，大部分产出年底。工程样片 ≠ 数据中心里的稳定机群。
数字来源
数字由 OpenAI 提供。SemiAnalysis 在实验室现场核对了部分 InferenceX，但未跑全套，也未见 AgentX。
TCO
tokens / $ 与 Rubin 接近；Jalapeño 还没上投机解码（SA 估 MTP 可再降 3–5× 成本）。一部分优势来自 Broadcom 毛利低于 Nvidia，不只是微架构。

## Slide 21
06 战略
这意味着什么
对 OpenAI 是补推理产能；对行业是「CUDA 护城河还在不在」的压力测试。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
21 / 24
对 OpenAI
把产品、模型、芯片、内存做成多代共设计。Gen-2 已深入开发，Gen-3 已启动。下一步目标是 100 MW 级部署——瓶颈转向制造、上架、监控、弹性。
对 Nvidia / AMD
训练盘仍然稳。推理盘出现一个「不卖卡、只服务自己流量」的顶级客户自研芯。CUDA 的护城河若只靠生态惯性，会被「Codex 写 kernel + 干净架构」打薄。
对 ASIC 玩家
Meta / Microsoft 做了更久却没做成，说明便宜不是充分条件。OpenAI 的差异是：有真实 serving 负载、有 kernel 团队、有模型写代码。
对超节点路线
可迁移的三条：① 高频域做大（128 / 2048）；② 优先保 KV 局部性，而不是先 PD 切开；③ 用软件迭代速度而不是一次把 ISA 做完美。

## Slide 22
06 战略
风险与未解问题
第一代芯片好看，不自动等于 2027 年的机群好看。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
22 / 24
量产与良率
A0/B0 实验室成功之后，是 CoWoS、HBM4、铜缆背板、OCS 的供应链和良率。SA 认为这会是高销量 ASIC，但节奏仍在 2027。
可编程性债
OoO + 预取把性能上限抬高，也把「写到 roofline」的难度留给软件。现在靠 Codex 和顶尖内核组，换模型 / 换并行度时能否稳定复现？
Agent 负载
8k1k 能打，不代表百万上下文、多轮 cache、工具调用风暴也能打。这正是 AgentX 要压的东西。
同代窗口
Rubin 已在出货，Jalapeño 大规模要到 2027。窗口期内 Nvidia 软件栈会继续涨。需要的是持续迭代，不是一次发布。
组织依赖
Ho 说内部算力都不够，不会外卖。好处是聚焦，坏处是没有外部客户帮你找软件 bug、也没有第二收入。
训练仍外购
推理自研成功，不降低训练侧对 Nvidia 的依赖。OpenAI 的算力结构会变成「训练买、推理掺着做」。

## Slide 23
TAKEAWAYS
带走这五条
如果只记一页，记这一页。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
23 / 24
01
这是 Serving 芯片
为 ChatGPT / Agent 的在线推理做的，不是训练 GPU，也不外卖。
02
局部性 > 高峰 FLOPS
KV 和权重留本地，删固定延迟，让小 batch 也贴 roofline。
03
同质机池是有意的
不做 PD 分离，是因为流量形状会变，拆池会牺牲 KV 局部性和全局利用率。
04
软件速度是真护城河
9 个月流片、3 个月 bring-up、Codex 写 kernel。硬件软件共设计，比 ISA 更重要。
05
成绩很强，口径要保守
打赢 Blackwell 可信；对 Rubin 有方向性优势，但量产、Agent 负载和投机解码都还没闭环。

## Slide 24
APPENDIX
口径、来源与阅读建议
本简报仅基于 2026-08 公开信息，用于内部技术学习，不构成供应或投资判断。
OpenAI Jalapeño 系统洞察 · Hot Chips 2026 · 内部学习资料
24 / 24
主要来源
1. OpenAI：Jalapeño 发布稿；Hot Chips 后的 first results
2. Hot Chips 2026：You Can Just Build Things … Chips（Ho / Narayanaswami / Leary）
3. SemiAnalysis：Jalapeño vs Blackwell / Rubin，实验室核对 InferenceX
4. The Register / TechCrunch / DCD：规格、700W TDP、部署节奏
5. Broadcom：合作与 Tomahawk 网络口径
建议对照着读
1. 和本仓库「超节点规模」对照：2048 卡全局域 ≈ 高频并行组该有多大。
2. 和「PD 分离」对照：什么时候该拆 P/D，什么时候该保 KV 本地。
3. 和 vLLM 学习对照：continuous batching、paged KV、调度，在 Jalapeño 上被假设为硬件友好原语。
4. 数字优先看 tokens/MW 和 tok/s/user，而不是峰值 PFLOPS。
5. 2027 放量前，把「实验室 A0」和「机房里的机群」分开记账。