## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · 立项核心
以「负载引擎」为核心的设计态仿真器：负载刻画准，系统设计才可信
底层 NPU / 内存存储 / 网络仿真已具备；本项目补齐负载的画像、生成与导入，形成「真实负载 → 可外推负载 → 设计结论」闭环。
输入层
生产 Trace
msprof / HCCL / 服务日志
模型结构与并行配置
业务流量预测与 SLO 分级
未来模型与集群规模假设
负载引擎
本项目核心
① 基于计算图展开的
模型负载画像
计算图抽取与并行策略展开
多级算子代价模型
通信量与访存量推导
MoE 路由与 KV 动态建模
② 基于随机过程的
到达与请求建模
突发到达与日周期建模
输入/输出长度联合建模
会话与前缀复用建模
训练作业规模与故障建模
③ 基于统计拟合的
Trace 重构与外推
多源 Trace 对齐与依赖重建
混合分布拟合与检验
rank 对称规模外推
跨硬件重定向与 what-if
④ 面向 DSE 的
负载数据工厂
多源采集
与脱敏
负载特征化
抽取
参数化/生成式
负载合成
场景化负载库
版本管理
⑤ 统一负载 IR
与多保真导入
硬件无关执行图 IR
兼容 Chakra ET
L0/L1/L2
多保真切换
集合通信
分解为网络流
访存与 KV 流量
映射内存仿真
⑥ 基于实测对标的
闭环校准
小规模集群
实测对标
分层误差归因
代价模型
系数回灌
分布 + 效用
双保真评估
仿真内核
已具备
NPU 仿真
内存 / 存储仿真
网络仿真
设计输出
DSE
超节点规模
与组网拓扑
Scale-up/out
带宽配比
内存/存储
层级容量
PD 配比
与并行策略
瓶颈定位
与 TCO 评估
设计态 AI 集群仿真器 · 负载引擎立项 · v2 · 内部讨论稿
01 / 02
Notes: 讲解主线：底层算力/内存/网络仿真解决的是「系统怎么跑」，而设计态真正的输入是「跑什么」。设计态的目标系统和未来模型往往还不存在，所以负载不能只回放历史 Trace，必须可画像、可参数化、可外推。
①通过计算图展开刻画单作业内部的计算/通信/访存结构；②通过随机过程刻画多作业、多请求在时间上的叠加；③通过统计拟合把真实生产 Trace 变成可放大、可迁移的负载；④把以上能力流水线化、资产化，批量产出 DSE 输入；⑤统一 IR 让同一份负载以不同保真度驱动已有仿真内核；⑥仿真结果与实测对标，误差回灌，保证可信度。
右侧 1/3 版面预留。

## Slide 2
备份页 · 核心技术展开
负载引擎六项核心技术：关键问题、技术路线、业界参考与难点
按「单作业结构 → 多作业时间叠加 → 真实数据拟合 → 流水线资产化 → 导入仿真 → 闭环校准」组织。
核心技术 | 要回答的关键问题 | 技术路线 | 业界参考 | 难点 / 风险
① 模型画像 | 一个作业在给定并行策略下，每个 rank 何时算什么、传多少、访存多少？ | 计算图抽取（框架图 dump/ET）→ 并行策略符号化展开 → 算子代价模型（Roofline+实测表+回归）→ MoE 路由/KV 动态注入 | Chakra ET、Calculon、Vidur 算子 Profiling、Lumos | 未见 shape 与新算子的代价外推；MoE 路由偏斜的刻画
② 到达与请求分布 | 多请求/多作业在时间上如何叠加？突发、周期、长尾如何刻画？ | MMPP/Hawkes 刻画突发；输入/输出长度 Copula 联合建模；会话/前缀复用建模；训练作业规模幂律与故障模型 | Azure LLM Trace、BurstGPT、Mooncake Trace、ServeGen | 生产数据可得性；Agent/RL 等新形态负载缺少历史样本
③ Trace 拟合与外推 | 如何把小规模、旧硬件上的真实 Trace 变成大规模、新硬件的负载？ | 多源对齐与依赖重建 → 迭代去重压缩 → 分布拟合 + 检验 → rank 对称扩展、跨硬件重定向、模型 what-if 改写 | Chakra trace link/converter、SimAI、Echo | 外推非线性（拥塞、尾延迟）；跨硬件重定向时依赖关系变化
④ 负载数据工厂 | 如何让负载可复用、可追溯、可批量产出？ | 采集→清洗脱敏→特征化→建模→合成→校验→入库流水线；参数化生成器 + 生成式合成；负载版本与血缘管理 | Mystique（Meta）、MLPerf 负载集 | 脱敏后的保真度；生成式模型的可解释性
⑤ 统一负载 IR 与导入 | 同一份负载如何以不同保真度驱动 NPU/内存/网络内核？ | 硬件无关执行图 IR（兼容 Chakra ET）；L0/L1/L2 多保真切换；集合通信分解为流；代表迭代采样加速 | ASTRA-sim 2.0、SimAI（ns-3 后端） | 多内核协同的时间同步；万卡级图规模与仿真速度
⑥ 闭环校准 | 仿真结论有多可信？误差来自哪里？ | 小规模实测对标 → 分层误差归因（算子/通信/调度）→ 系数回灌；分布保真 + 效用保真双指标 | ASTRA-sim/SimAI 实测验证方法 | 大规模实测资源有限；误差随规模放大
立项目标
建议值，待对齐
≤10%
迭代时间/吞吐仿真误差（千卡实测对标）
1K→100K
千卡 Trace 外推生成十万卡负载
6类·30+
场景类别 · 版本化标准负载
≥1000
配置/轮批量 DSE；解析级分钟、包级小时
参考：ASTRA-sim 2.0/Chakra、SimAI（NSDI'25）、Vidur（MLSys'24）、NVIDIA Omniverse DSX、Mystique（ISCA'23）、ServeGen、BurstGPT、Mooncake
02 / 02