## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
以事件驱动仿真拓扑、协议与模组，支撑十万～五十万卡 ScaleOut 网络设计决策
面向场景
面向 10T～50T+、约 50 万卡 ScaleOut，在设计态做事件级网络仿真，对照吞吐、延迟、拥塞与瓶颈
竞争力目标
同一流量对比 RoCE 与 UBoE 的队列、ECN/拥塞反压与重传，并以 182X 的 DMA 描述符、门铃与硬件 offload 校准端侧延迟与吞吐
技术挑战
离散事件在五十万卡的 CLOS/Dragonfly 上可推进，故障后控制面可重收敛，集合通信按事件序可复现
能力结构
输入层
四类输入同时抽出
拓扑与链路故障
集合通信事件
协议与拥塞参数
182X 队列参数
仿真
技术
本页核心
自上而下三层：事件推进、协议行为、端侧校准
① 事件驱动的拓扑仿真
在 CLOS/Dragonfly 上调度事件，故障后核对转发路径
离散事件调度
CLOS/Dragonfly
链路故障注入
控制面重收敛
转发路径核对
② RoCE / UBoE 行为对比
同一流量对比 RoCE / UBoE，集合通信按事件序回放
发送与完成队列
ECN/拥塞反压
超时与选择重传
集合通信
事件序回放
③ 182X 端侧行为校准
DMA 描述符、门铃与队列、硬件 offload，再校准端侧
182X DMA
描述符
门铃与队列
硬件 offload
端侧延迟
吞吐校准
输出层
从事件结果分出四类对照
重构路径时序
集合完成时间
RoCE/UBoE
时序差
端侧延迟吞吐
关键技术
关键技术 1
离散事件调度与转发路径核对
1）事件推进：在 CLOS/Dragonfly 上做离散事件调度，再注入链路故障
2）路径核对：控制面重收敛后，逐跳核对转发路径
关键技术 2
RoCE 与 UBoE 行为对比
1）行为对比：同一流量分别比较发送与完成队列、
ECN/拥塞反压，以及超时与选择重传
2）事件回放：集合通信按事件序回放，对照完成时序
关键技术 3
182X DMA、门铃与硬件 offload
1）端侧建模：用 182X DMA 描述符、门铃与队列、
硬件 offload 描述端侧收发
2）延迟校准：用实测数据校准端侧延迟与吞吐
ScaleOut 网络仿真 · 立项讨论稿
01 / 01
Notes: v2 为已确认的可落地机制版。v1 浅稿归档。版式对齐框架侧 DAG v6，不画灰色「已具备」层。
面向 10T～50T+、约 50 万卡 ScaleOut。标题中的十万～五十万卡是离散事件要推进的规模。
输入四类同时抽出：拓扑与链路故障、集合通信事件、协议与拥塞参数、182X 队列参数。
① 事件驱动的拓扑仿真。在 CLOS/Dragonfly 上做离散事件调度，注入链路故障，跑控制面重收敛，再逐跳核对转发路径。这些都是现成的网络仿真步骤，不另起一套名字。
② RoCE 与 UBoE 行为对比。同一流量分别比较发送与完成队列、ECN/拥塞反压、超时与选择重传。集合通信按事件序回放，对照完成时序，不按平均带宽估算。
③ 182X 端侧行为校准。用 DMA 描述符、门铃与队列、硬件 offload 描述收发，再用实测数据校准端侧延迟与吞吐。换模组不改上层拓扑与协议的事件接口。
输出：重构路径时序、集合完成时间、RoCE/UBoE 时序差、端侧延迟吞吐。
配色：品牌红 #b5333b 只标仿真技术层；输入输出用灰蓝 #566472；过渡箭头浅灰 #c8c8cc。框内只写技术点名称，先后写在框外短注和右栏。