## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
以拓扑、协议、模组三层仿真支撑十万～五十万卡 ScaleOut 网络设计决策
面向场景
面向 10T～50T+ 大模型、约 50 万卡量级集群，在设计态仿真 ScaleOut 网络方案与网卡行为，对照吞吐、延迟与瓶颈
竞争力目标
可替换对比 RoCE 与 UBoE 等协议路径，并纳入 182X 网卡级行为，给出可量化的方案取舍依据
技术挑战
超大规模拓扑与路由保真、集合通信与流量跨 ScaleOut 可复现、端侧网卡与网侧交换机行为可插拔
能力结构
四类输入同时抽出
待验
证项
ScaleOut
带宽设计
收敛比分析
拥塞/丢包
性能测算
协议路径
吞吐对照
故障重构影响
输入层
集群拓扑意图
并行与通信模式
协议与拥塞策略
网卡与模组参数
仿真
技术
本页核心
自上而下三层，协议层必须能切 RoCE / UBoE
① 基于拓扑意图的路由仿真
CLOS/Dragonfly
拓扑建模
ECMP
多路径选路
故障重构
路径推演
跨域收敛比
分析
② 基于双协议的流量仿真
RoCE
行为模型
UBoE
行为模型
集合通信
事件重放
PFC/ECN
拥塞策略
③ 基于 182X 的设备仿真
182X DMA
行为模型
硬件
offload 模型
网侧交换机
模型
模组可替换
接口
从执行结果分出四类对照
输出层
带宽延迟对照
集合通信效率
瓶颈定位图
RoCE/UBoE/
网卡方案对比
关键技术
关键技术 1
基于可扩拓扑的多路径交叉验证
1）规模化：先建可扩拓扑，再注入路由与故障路径
2）可对照：同一负载下对比不同拓扑/路由配置的瓶颈位置
关键技术 2
基于双协议的路径对照仿真
1）可切换：同一流量意图分别走 RoCE / UBoE 行为模型
2）可复现：集合通信与跨 ScaleOut 流量按事件序回放
关键技术 3
基于 182X 的模组保真仿真
1）保真：用 182X DMA/offload 与交换机行为
建模端侧与网侧延迟、吞吐
2）可替换：设备接口固定，换网卡/交换机模型不改上层拓扑与协议层
ScaleOut 网络仿真能力 · 立项讨论稿
01 / 01
Notes: v3：相对 v2——关键技术改为有深度的名词（基于…）；核心模块标题改为方法+对象；每层约 4 个技术名词框，去掉组件/功能堆砌；仍无「校准」措辞。
关键技术 1：基于可扩拓扑的多路径交叉验证
关键技术 2：基于双协议的路径对照仿真
关键技术 3：基于 182X 的模组保真仿真
① 基于拓扑意图的路由仿真：CLOS/Dragonfly 拓扑建模、ECMP 多路径选路、故障重构路径推演、跨域收敛比分析。
② 基于双协议的流量仿真：RoCE/UBoE 行为模型、集合通信事件重放、PFC/ECN 拥塞策略。
③ 基于 182X 的设备仿真：182X DMA 行为模型、硬件 offload 模型、网侧交换机模型、模组可替换接口。
配色遵循 AICO-PPT：品牌红 #b5333b 只标仿真技术核心，结构用灰蓝 #566472。