## Slide 1
NVIDIA AI 网络第五支柱 · 技术洞察 · v1
Scale-in：把前端网络做成 AI 工厂的基础设施域
它不是第六种 GPU 互连。Gilad 的定位是：Scale-in 取代过去所谓的前端网络——世界与 AI 工厂之间的南北向进出。
黄仁勋在 FY2027 Q2 把它说成 Scale-in security networking：安全与管控从租户主机里拔出来，做到硅上、线速、主机无关。
硬件落点：BlueField-4 DPU + DOCA + Spectrum-X。Vera BlueField-4 STX 是同一家族的存储处理器，给 CMX，不要和 800G 接入卡混。
2026-08-24
技术博客：第五支柱，专用加速安全、管理、运营
2026-08-25
Hot Chips / Networking：Scale-in 取代前端网；宣布 BF-4 + Spectrum-X
2026-08-26
财报 Q&A：Scale-in security networking，五种网络系统之一
口径：NVIDIA Technical Blog、Hot Chips 2026、FY2027 Q2 电话会、BlueField-4 数据手册。未公布处已标明。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
01 / 24

## Slide 2
00 先钉结论
Scale-in 管的是工厂边界，不是 GPU 之间
三天口径同一件事。读错名字会把第五支柱写成第六种 NVLink。
一句话：Scale-up / Scale-out 把算力面扩到每托盘数 Tb/s 之后，用户、Agent、企业数据、外部存储、管控和安全如果还跑在通用宿主机 CPU 上，会先把 GPU 饿死，也会让多租户隔离停在租户 OS 里、可被绕过。Scale-in 给这些功能单独的 CPU、加速器和信任域。
时间 | 谁 | 原话指向 | 工程翻译
8/24 | NVIDIA 博客 | AI 网络第五支柱：安全、管理、运营的专用加速 | 南北向从 SDN 变成共设计加速域
8/25 | Gilad / Hot Chips | Scale-in 取代过去所谓的前端网络 | 世界↔工厂进出；BF-4 + Spectrum-X
8/26 | 黄仁勋 Q&A | Scale-in security networking | 安全从主机拔出；五种网络之一，撑每 GW 收入盘
解决什么：接入、线速安全、存储协议卸载、开户、遥测——全部主机无关。
不解决什么：柜内 NVLink、柜间 collective、跨园区 Spectrum-XGS、工厂内 KV 共享（那是 CMX）。
芯片不要混：计算托盘上的 BlueField-4 DPU 是 800G 接入卡；Vera BlueField-4 STX 是 CMX 存储处理器。对外都叫 BlueField-4，洞察里必须拆开。
和「多了一根网线」的差别：基础设施有了自己的操作系统（DOCA），和租户 CPU/GPU 分开。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
02 / 24

## Slide 3
01 概念
Scale-in 不是 Scale-up 的反向
名字像「向内扩」。公开材料指工厂边界向内看的接入域。
口头习惯 | NVIDIA 现在的叫法 | 典型流量 | 典型产品
前端 / 南北向 / N-S / frontend | Scale-in | 用户请求、Agent 调工具、企业检索、外部存储、开户、遥测 | BF-4 DPU + Spectrum-X
后端 / 东西向 / 算力面 | Scale-out | 训练/推理 collective、租户 workload、机架间 GPU 通信 | CX9 SuperNIC + Spectrum-X / IB
柜内 GPU 当一台 | Scale-up | 同一超节点 GPU↔GPU | NVLink / NVSwitch
跨园区 / 多校园 | Scale-across | 工厂和工厂之间 | Spectrum-XGS
KV / 推理上下文 | CMX | 工厂内可共享 KV cache，不是企业 NAS | STX + DOCA Memos
Gilad 那句怎么用
「取代前端网络」不是以太网消失。南北向物理上还是 Spectrum-X。变的是：谁处理、谁执行策略、还能不能占用宿主机。
前端仍在，只是从「主机上的一张 NIC / 可选 DPU」变成「标配的基础设施域」。
黄仁勋为什么加 security
Scale-in 被单独拎出来卖的，不只是 800G 带宽，而是把安全与管控做到硅上、线速、租户 OS 外。
后面 Astra 把同一套策略伸到 scale-out 的 CX9——这才是「第五支柱」相对「再插一张 DPU」的增量。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
03 / 24

## Slide 4
01 概念
五支柱：各自解决什么，不解决什么
前三根扩算力连接，第四根扩推理上下文，第五根管算力周围的基础设施。
支柱 | 产品 | 连接谁 | 不解决什么
Scale-up | NVLink / NVSwitch | 柜内 GPU↔GPU，相干加速器 | 用户怎么进来；企业数据怎么来
Scale-out | Spectrum-X 或 IB + CX9 | 工厂内服务器↔服务器，租户算力面 | 南北向接入、存储协议、租户外安全
Scale-across | Spectrum-XGS | 分布式工厂 / 多校园 | 单工厂内部的接入与安全
CMX | STX 模块化存储 + Memos | 工厂内共享 KV、可复用推理状态 | 训练数据湖、企业知识库（Scale-in 路径）
Scale-in | BF-4 + DOCA + Spectrum-X | 世界↔工厂：用户、数据、存储、云、安全运营 | GPU 集体通信本身（那是 CX9）
博客原话大意：只把 GPU、机架、数据中心做大，如果数据访问、存储、网络安全和运营跟不上，扩出来的算力变不成工厂吞吐。
对照 Jalapeño（点到为止）：Katsu 上 400G=2×200G 才是真前端网卡，scale-up 走 XPU SerDes+Tomahawk。NVIDIA 把「那张前端网」升级成每计算托盘一张 800G BF-4，再用 Astra 把策略伸到 CX9。前端不再是一张普通 NIC。
读五支柱时记住非对称：Scale-out 是 4×1.6T，Scale-in 是 1×800G。NVIDIA 没有把南北向做成和东西向一样宽，而是把 KV 尽量留 CMX、外部存储走优化路径。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
04 / 24

## Slide 5
02 变化
旧前端缺的不是端口，是处理域
传统云按 SDN、可组合、弹性建南北向。Agentic 工厂里这三样仍必要，但不再充分。
1. 一次请求不再是一次推理
一次 Agent 调用会触发多次模型、工具、记忆、策略、存储和网络。基础设施数据路径变成推理流水线的一段，而不是推理旁边的管道。共设计博客把这句话写死：infrastructure is part of the inference pipeline。
2. 每服务器从百 G 到多 Tb/s
Vera Rubin 计算托盘聚合约 7.2 Tb/s：800G 南北向 + 四条 1.6T 东西向。线速加密、NVMe-oF、ACL 不能再指望主机 CPU。云 DPU 的 200G 级插卡对不上这个量级。
3. 多租户裸金属需要租户够不着的信任域
主机里的 iptables / 软件防火墙和租户同一信任域。主机被突破 = 策略被关。共享 AI 工厂要把隔离做到租户 OS 之外。
4. GPU 会等数据
Scale-up / Scale-out 再快，存储协议和检索如果在主机上排队，GPU 照样空转。安全过滤若再加一跳软件，P99 先坏。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
05 / 24

## Slide 6
02 变化
旧前端 vs Scale-in：五处真正改掉的
核心不是多了一根叫 Scale-in 的网线，而是基础设施有了自己的 CPU、内存、加速器和 DOCA。
维度 | 旧前端 / 云 DPU 可选插卡 | Scale-in（Vera Rubin 标配）
位置 | 主机 PCIe 槽里一张 NIC 或可选 DPU | 和 Rubin 共设计进每一台系统。Hot Chips：不再事后插卡
处理 | 策略和协议多半在宿主机 CPU 或轻量 Arm | 主机无关：64 核 Grace 跑控制面，inline 引擎跑数据面，不回主机
信任域 | 南北向可走 DPU；东西向 NIC 往往仍在租户侧 | Astra：BF-4 定策略，CX9 在 1.6T 口原地执行；东西向不回流 800G
带宽 | Hot Chips 对比云 DPU 约 200G 级 | 单卡 800G Scale-in；托盘级宣称 7T 平台级 DPU 视野（含 CX9）
软件 | vSwitch、存储驱动、安全 agent 分散 | DOCA 微服务 + 服务功能链：网络/安全/存储/遥测同一套编排
博客的判断可以直接当变化命题用：软件定义、可组合、弹性仍然必要，但不够。安全、多租户网络、数据/存储访问、基础设施运营不能只靠通用宿主机上的软件，也不能继续作为互不相干的一层。它们必须合成一个统一的、被加速的基础设施域——这就是 Scale-in 相对「再买一张智能网卡」的定义差。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
06 / 24

## Slide 7
03 原理
两段处理：软件做决定，inline 就地执行
工作不交回主机 CPU。这是「主机无关基础设施域」的物理实现。
软件（Grace 上的 DOCA）做决定：策略、开户、编排、遥测汇聚。 Inline 加速引擎就地执行：包、RDMA、存储协议、加密、防火墙、策略命中。 两者都可以并发；策略在工厂级协调，执行在每台机器线速落地。
部件 | 干什么 | 为什么需要这个量
64 核 Grace | 策略、开通、遥测、基础设施编排 | 相对 BF-3 约 6× 算力，才能并发多路服务
Inline 引擎 | 包 / RDMA / 存储 / 加密 / 防火墙 / 策略 | 最高 800 Gb/s 线速，减轻 Grace 和主机
LPDDR5X | 给基础设施软件送数据与状态 | 策略表、队列、遥测、元数据要离数据近。Hot Chips ~275 GB/s；手册最多 128 GB
PCIe Gen6 x16 | 连主机 | 主机与 Scale-in 处理域之间的宽通道
800 Gb/s 网口 | 连 Spectrum-X（Scale-in 交换） | 接入、安全、搬移、存储；不是托盘总带宽
相对 BF-3（16× A78、400G、PCIe Gen5）：网络 2×。内存口径两篇官方博客不完全相同——Scale-in 博文写带宽 4×；共设计博文写容量 4×、带宽 >3×。转述时分开写。Hot Chips：1.7 GHz（现场认为功耗封顶，低于完整 Grace 服务器）、200G PAM4 SerDes、inline 加密。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
07 / 24

## Slide 8
03 原理
7.2 Tb/s 必须分流：800G 不是托盘总带宽
整套原理里最容易写错的数字。租户训练/推理包走 CX9，不走 BF-4。
Vera Rubin 每个计算托盘
约 7.2 Tb/s 聚合接口 Scale-in 1 × 800 Gb/s BlueField-4 南北向：请求、存储、管控、安全 Scale-out 4 × 1.6 Tb/s ConnectX-9 东西向：租户 workload / collective 南北向 : 东西向 ≈ 1 : 8 这是刻意非对称，不是还没来得及做宽。
若 7.2T 全挤进 800G，Scale-out 先堵死。NVIDIA 的答案不是把前端做成 6.4T，而是：KV 尽量留 CMX，外部存储走 Spectrum-X 优化路径，集体通信留在 CX9。
三条硬规则
1. 租户训练/推理包走 CX9，不走 BF-4 的 800G。
2. 800G 是接入/存储/管控专用。用户请求、外部存储、开户、遥测走这里。
3. Astra 不是把东西向拽回 DPU，而是把策略推到 CX9 的 1.6T 口上执行。
Hot Chips「传统做法」对照
安全不完整：没有 DPU 拥有整条数据路径时，南北向可以隔离，scale-out 隔离不住；GPU 网络无法与租户端到端切断。
功耗约 4×：每张 NIC 若自带 CPU/内存/管理，相对「一张 BF-4 管所有 CX9」更费电。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
08 / 24

## Slide 9
03 原理
Astra：信任控制点扩到 scale-out，流量不必回流
数据手册名 ASTRA（Advanced Secure Trusted Resource Architecture）。这是第五支柱相对「再插一张 DPU」的真增量。
运营者 / DOCA DPF │ 开通、策略、密钥 ▼ BlueField-4（信任控制点，在租户 OS 外） ├─ 本卡 800G 数据面（Scale-in）→ inline 引擎线速执行 └─ Astra → ConnectX-9 数据面（Scale-out）→ 策略在 1.6T 口原地执行，东西向不回流 DPU
闭环怎么转：BF-4 安装/更新策略并采集遥测；CX9 在东西向数据面直接执行。博客原话：同一套 VPC 策略覆盖接入和 Scale-out，不必把所有东西向流量经 800G 口转发。
为什么必须这样：Vera Rubin 东西向 6.4T、南北向 800G。若安全要「看见」租户流量就把包绕回 DPU，等于用 800G 给 6.4T 做防火墙，物理上不成立。Astra 把「看见」做成带外控制 + 网卡原地执行。Hot Chips 演示是「DPU 能看见所有 CX9 上的流量」，现场记录认为管理链路像 PCIe，不是数据面回流。
「7 Tb/s 平台级 DPU」不要读成 BF-4 有 7T 网络口。它是 800G 本卡 + 对四张 1.6T CX9 的策略视野。零信任裸金属：租户拿不到设备管理面。
未写死：Astra 连 CX9 的物理介质官方未钉死；非 Rubin 服务器插 BF-4 PCIe 卡时，对第三方 NIC 管不管，未公布。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
09 / 24

## Slide 10
04 芯片
BlueField-4 DPU：Scale-in 那张卡的规格
数据手册 + Hot Chips 现场。Grace + CX9 级网络，不是「又一个 SuperNIC」。
800 Gb/s
Ethernet 或 InfiniBand
200G PAM4 SerDes；Scale-in 口，不是托盘总和
64 核 Grace
Neoverse V2 @ ~1.7 GHz
相对 BF-3 约 6× 算力；1.7 GHz 低于完整 Grace 服务器
≤128 GB
LPDDR5X
Hot Chips 带宽 ~275 GB/s；给策略/队列/遥测/元数据
PCIe Gen6
x16 主机口
相对 BF-3 的 Gen5；连主机但不走租户数据面主路径
形态：PCIe 卡 + NVIDIA 项目定制形态。Vera Rubin 是共设计进系统，不是可选配件。数据手册写明 ASTRA 用于选定 Rubin 平台上的 CX9。
放哪：Rubin GPU 计算托盘，以及 Vera CPU 节点。CPU 侧同样需要 Scale-in——Agent 的工具调用、检索、校验跑在 Vera 上，基础设施若占主机核，推理环路的 CPU 段会抖。
Hot Chips 存储微基准（Grace 版 DPU，不要和 STX 混）：NVMe-oF 8 核到 1.6 Tb/s，16 核到 2000 万 IOPS，宣传相对无 DPU 路径约 2× 数据到达 GPU。这是卸载存储协议栈的能力，不是 800G 口变成了 1.6T。
Inline 引擎覆盖：包处理、RDMA、存储协议、加密、防火墙、策略。控制面软件可以慢一步决策，数据面不能每包回核。
转载规格（128 GB、512 GB 板载 SSD、114 MB L3）以数据手册「up to 128 GB LPDDR5x」为准；第三方拆解数字不要当官方。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
10 / 24

## Slide 11
04 芯片
相对 BlueField-3：够跑并发基础设施服务
上代是 16 核云 DPU。这一代是按「多服务同时在卡上跑」加的核、内存和网。
 | BlueField-3 | BlueField-4 DPU | 倍数 / 变化
CPU | 最多 16× Cortex-A78 | 64× Neoverse V2（Grace） | 官方约 6× 算力
网络 | 400 Gb/s Ethernet/IB | 800 Gb/s，CX9 级，200G SerDes | 2×
主机 | PCIe Gen5 | PCIe Gen6 x16 | 代际翻倍
内存 | 板载 DDR5，常见 16–32 GB | LPDDR5X，手册最多 128 GB | 容量口径 4×（共设计博客）；带宽 4× 或 >3×，两篇博客不一致
定位 | 云基础设施可选插卡 | Vera Rubin 标配信任前端 | 从配件到共设计
为什么要 6× 算力：Scale-in 不是只做 vSwitch。同一张卡上要并发 HBN、Flow、Argus、Vault、Telemetry、DPF、存储协议。BF-3 的 16 核是为「卸载一块网卡功能」；BF-4 的 64 核是为「跑一套基础设施 OS」。
1.7 GHz 偏低不是笔误。完整 Grace 服务器更高，现场记录认为 DPU 封顶功耗。算力倍数来自核数、微架构和缓存，不完全来自频率。
内存倍数对外引用时分开标注来源，不要合成一个「内存 4×」。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
11 / 24

## Slide 12
04 芯片
同一名字，两种角色：DPU ≠ STX
现场记录也抱怨该拆成 Grace 版 / Vera 版。混用会把 1.45× 外部存储和 10× CMX IOPS 写进同一张表。
BlueField-4 DPU（Scale-in）
硅：Grace + CX9 级网络
口：800 Gb/s Ethernet 或 IB
放哪：Rubin 计算托盘、Vera CPU 节点
干什么：前端/南北向、主机卸载、安全、管理、可观测、隔离
存储数字：NVMe-oF 8 核 1.6 Tb/s、16 核 20M IOPS（Hot Chips，本卡卸载）
交换：Spectrum-X 接入路径，相对货架以太网存储最高 1.45×
Vera BlueField-4 STX（CMX）
硅：Vera CPU + ConnectX-9 SuperNIC
口：Spectrum-X 最高 1.6 Tb/s
放哪：STX 模块化存储 / CMX 数据节点
干什么：KV I/O、元数据、放置、安全、控制；不是块设备仿真那么简单
存储数字：两颗 Vera 版 3.2 Tb/s；DOCA Memos 宣传 10× IOPS、5× 效率
路径：GPU HBM → 系统内存 → 本地/网络存储，工厂内上下文层
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
12 / 24

## Slide 13
04 软件
DOCA：把加速器变成可编排的基础设施 OS
硬件不会自动变成「域」。微服务 + 服务功能链，一条流按顺序穿过网络→安全→存储。
模块 | 作用 | 落在哪条路径
HBN | 主机侧 L3；BF-4 可当 BGP 路由器，多租户南北向 | Scale-in 接入
Flow | 编程硬件包处理流水线：分类、ACL、线速执行 | Scale-in 数据面
OVS-DOCA | 东西向接口套同一套策略 | Scale-out 口，配合 Astra
Argus | 运行时威胁检测 | 安全，租户 OS 外
Vault | 文件访问策略 | 安全 / 数据访问
PCC | 可编程拥塞 | 接入与存储路径
Telemetry | 设备与服务健康，不依赖租户主机 | 运营
DPF | K8s 原生：DPU 当节点来发现、开通、部署、升级 | 控制面
Astra | 跨 BF-4 与多张 CX9 的统一控制点 | Scale-in 控制 → Scale-out 执行
Memos | KV 在计算节点和存储节点间管理/共享 | CMX，不要算进 800G 接入
生产形态是容器化微服务直接跑在 BF-4 上，库/SDK 给自研服务。SFC 的意义：不必在主机上串多跳 vSwitch，流在 DPU 域内完成「先分类再加密再卸存储」。Memos 必须单独标——它服务的是上下文存储，不是南北向 VPC。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
13 / 24

## Slide 14
04 交换
Spectrum-X 在 Scale-in 路径上干什么
Scale-in 没有另做一张专有总线。接入和外部存储走 AI 以太网，Vera Rubin 同代是 Spectrum-6。
分工：BF-4 在每台机器上处理服务（策略、协议、加密、遥测）；Spectrum-X 在工厂和外部之间搬流量。没有交换机，DPU 只是一台加速网卡；没有 DPU，交换机只是把未卸载的主机流量转发出去。
公开能力针对 AI 流量病：哈希极化/负载均衡冲突、incast 拥塞、多流抢带宽。目标是提高有效带宽，并隔离并发流，让接入和存储更可预期——对应博客反复说的 tail，而不只是端口速率。
存储数字要带条件：相对货架以太网最高约 1.45×。Hot Chips 按对象大小拆过：5 GB 文件 1.5×、10 GB 1.4×、50 GB 1.3×。文件越大增益收窄，说明吃到的是小中对象 + 拥塞隔离，不是物理口从 400G 变成 800G 的线性外推。
和 scale-out 的关系
Spectrum-X 同时出现在 Scale-out 和 Scale-in 叙事里。Scale-out 跑 CX9 上的集体通信；Scale-in 跑 BF-4 上的接入/存储。是否共平面、是否独立 leaf，官方未钉死。
和 CMX 的关系
CMX 也走以太网附加闪存，处理器是 STX。Scale-in 的 1.45× 是「外部存储路径 vs 货架以太网」；CMX 的 10× IOPS 是上下文层。两张表不要并。
共设计约束
博客强调 BF-4、DOCA、Spectrum-X 与 Vera Rubin 共设计：核、内存带宽、PCIe、网络、加速、软件要互相跟得上。单换一张 800G 网卡复制不了这条路径。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
14 / 24

## Slide 15
05 用例
隔离的 AI 工厂 VPC
多租户共享物理底盘。南北向和东西向若用两套策略，必然漏。
问题
共享 AI 工厂要云一样开租户，但不能把隔离交给租户 OS。
若只在南北向 DPU 上做 VRF，东西向 CX9 仍是一张「租户能看见的网卡」，租户之间的 east-west 会漏。
若把东西向绕回 800G 做防火墙，6.4T 流量没有物理出口。
机制
HBN：BF-4 上加速南北向 L3 和租户隔离，可当 BGP 路由器。
Flow：分类、ACL，下到硬件流水线。
OVS-DOCA：同一套策略落到东西向口。
Astra：再铺到 CX9。7.2 Tb/s 接口同一策略模型，东西向不回流 800G。
结果
运营者中心化开 VPC，租户继续走加速交换。
云一样的弹性，隔离一致，主机 CPU 不做 vSwitch。
裸金属也能卖多租户：设备管理面在 DPU，不在租户。
这是 Scale-in 和 Scale-out 必须被同一控制点管住的原因。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
15 / 24

## Slide 16
05 用例
硅上执行安全 = 黄仁勋说的 Scale-in security
执行点在硬件、在租户 OS 外。这是第五支柱被放进财报「五种网络」的原因。
问题：主机侧安全与负载同信任域；软件防火墙加一跳；Agent 反复摸数据、模型、工具、KV，攻击面在推理路径上。共设计博客：安全不能只靠主机软件，因为控制边界和被保护的负载是同一台机器。
Agentic 改变安全模型：一次会话里策略检查次数随工具调用线性涨。线速执行不是「更快的 WAF」，而是推理 SLA 的一部分。
组件 | 管什么 | 为什么必须在 DPU 域
Argus | 运行时威胁检测 | 检测器若在租户里，租户可以关
Vault | 文件访问策略 | 模型和数据文件不能只靠主机 ACL
Flow | 网络线速策略 | 每包回主机核会先打满 CPU
Astra | 南北向+东西向同步加密、隔离、密钥、遥测 | 只保护 800G、不保护 6.4T 等于没保护算力面
结果：租户软件关不掉这些控制；主机 CPU 不做安全过滤；共享 AI 服务有一致保护。对应「零信任裸金属」：租户拿到的是加速器，拿不到基础设施控制面。未公开：Argus 的观测语义（syscall / eBPF / 包级）、密钥托管层次。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
16 / 24

## Slide 17
05 用例
加速存储接入：外部数据，不是 CMX
GPU 有算力也有 NVLink，仍可能在等数据。这条路径接训练数据、模型资产、企业知识。
边界先写死：Scale-in 存储路径 = 工厂外/企业侧数据进来。CMX = 工厂内 KV / 可复用推理状态。1.45× 和 10× IOPS 不是同一个实验。BF-4 DPU 卸的是 NVMe-oF、文件/对象（RDMA 和 TCP）、存储虚拟化、搬移；STX 卸的是 KV 元数据、放置、召回。
机制：协议栈和虚拟化在 DPU 上跑，主机看到的可以是标准网卡/存储设备模型（VirtIO、DOCA SNAP 一类），后台是加速路径。Spectrum-X 在存储路径上做拥塞管理和流隔离，避免多租户检索把有效带宽打穿。
数字：相对货架以太网最高 1.45× 吞吐；Hot Chips 5/10/50 GB 对象对应 1.5 / 1.4 / 1.3×。Grace 版 DPU 微基准 8 核 1.6 Tb/s NVMe-oF、16 核 20M IOPS，宣传约 2× 数据到达 GPU——对照基线未完全公开，引用时加「宣传口径」。
为什么和 Scale-up 正交：NVLink 解决 GPU 之间的权重/激活；它不把企业对象存储搬进 HBM。Agent 检索、训练数据加载、checkpoint 都走这条南北向存储路径。
800G 会不会先满：东西向 6.4T vs 南北向 800G 是 8:1。NVIDIA 的产品答案是（1）KV 尽量不走这条 800G，走 CMX；（2）外部存储用 Spectrum-X 把有效带宽做上去；（3）不把 Scale-in 口做成和 Scale-out 对等。Agent 若把大量中间状态当「外部对象」来回打，800G 仍会成为瓶颈——这是架构选择，不是笔误。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
17 / 24

## Slide 18
05 用例
控制面：主机起来之前先开策略
若管控跑在主机上，主机没起来或被租户控制时，工厂无法自举。
AI 工厂节点必须先开通网络和存储、装好策略，才能跑负载。传统 PXE + 主机 agent 的顺序是：主机 OS 起来 → 再下策略。多租户裸金属里，这段窗口里机器是「无策略的加速器」。
Scale-in 把顺序倒过来：DPU 先活，策略先在，再网络启动主机 OS。租户软件启动时，隔离和加密已经在硅上。
步骤 | 谁做 | 为什么不能放主机
发现 / 开通 DPU | DPF，把 DPU 当 K8s 节点 | 主机还没 OS
下发网络、存储、安全策略 | DOCA 微服务 + Astra | 必须在租户能摸设备之前
网络启动主机 OS | BF-4 控制面 | 安装镜像也不该走未隔离的网
之后的升级、扩容 | DPF 服务部署与滚动 | 升级基础设施不能打扰租户 GPU 作业
DPF（DOCA Platform Framework）是 K8s 原生编排：发现、开通、服务部署、升级。意义是运营者按「管理一组基础设施节点」来管 DPU 机群，而不是 SSH 进每张卡。结果：部署更短、配置更一致、主机 CPU 不做管控、新算力更快上线。这和「DPU 是可选加速器」不兼容——控制面依赖它必须在，所以 Vera Rubin 把它共设计进去。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
18 / 24

## Slide 19
05 用例
可观测：不看租户的脸
五个用例共用一个原理——服务跑在 DPU 域，执行在 inline / CX9，主机只保留 AI 负载。
Telemetry 机制
从 BF-4 采集网络、存储访问、服务健康、性能、利用率，导出到监控平台。库给 ISV 接同一路信号。
视野可延伸到 GPU 和网络利用率，用来区分：接入堵、东西向堵、存储等、策略过重、还是作业放置问题。
租户可以关主机 agent、假报指标；DPU 域的指标不经过租户 OS。
五个用例的同一根骨头
VPC：策略在 DPU，执行在 800G + CX9。
安全：检测和强制在租户外。
存储：协议栈在 DPU，GPU 等数据的时间下降。
控制面：主机未起时域已经在。
遥测：观测点同样在域外。
这根骨头决定了 Scale-in 不是「功能清单」。缺 Astra，东西向用例不成立；缺 inline 引擎，安全/存储只能回主机核；缺 DPF，控制面仍在主机上。产品宣传会把五条拆开写，工程上它们是同一台 DPU 上的服务功能链。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
19 / 24

## Slide 20
06 边界
Scale-in 接外部数据，CMX 接内部上下文
BF-4 家族两条数据路径。并表是最常见的误读。
企业数据 / 训练数据 / 用户请求 │ Scale-in（Spectrum-X + BF-4 DPU 800G） ▼ Rubin / Vera 计算 ── Scale-up NVLink / Scale-out CX9 │ KV 放不下 HBM 时 ▼ CMX（STX 存储处理器 + DOCA Memos）→ 工厂内可共享上下文层
 | Scale-in 存储路径 | CMX
数据是什么 | 训练数据、模型、企业知识、应用对象 | KV cache、可复用推理状态
处理器 | BF-4 DPU（Grace + 800G） | BF-4 STX（Vera + 最高 1.6T）
丢了会怎样 | 业务数据损坏，要持久化/复制 | 部分 KV 可重算，经济模型不同
公开数字 | vs 货架以太网最高 1.45× | 两颗 Vera 版 3.2 Tb/s；宣传 10× IOPS
博客写死：BF-4 既是 Scale-in 的基础设施处理器，又可以是 CMX 的数据/存储处理器，但是两件事。Scale-in 把工厂数据和外部企业数据接到算力上；CMX 保存并共享上下文，减少反复 prefill。Agent 工厂两样都要：没有 Scale-in，企业知识进不来；没有 CMX，长上下文把 HBM 和前端 800G 一起打满。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
20 / 24

## Slide 21
07 影响
网络从一种变成五种，DPU 从配件变成系统
黄仁勋用 Scale-in security networking 解释每 GW 收入盘。基础设施被算进推理 SLA。
五种网络可售
Hopper 大约是 GPU + InfiniBand。Vera Rubin 要 CPU、多种网络才能覆盖数据中心，再加上 Scale-in security 和 Scale-across，「可以说五种网络系统」。电话会把每 GW 收入机会讲到约 400 亿美元。DPU 不再是附件，而是和 NVLink、Spectrum 同级的可售系统。
标配信任前端
Hot Chips：云 DPU 是可替换插卡；BF-4 共设计进每个 Vera Rubin 系统。CSP / neocloud 可以按「策略在 DPU、负载在 GPU」卖裸金属多租户。自建工厂的南北向安全不再是主机里堆 agent。
基础设施进入 SLA
tokens/MW、TTFT、P99 会有一部分来自：800G 有没有堵、存储卸载够不够、策略有没有在 CX9 线速执行、KV 有没有走 CMX。Scale-in 是 NVIDIA 把这些分数收进自家平台的方式。
和自研 ASIC 怎么对
Jalapeño 前端仍是主机 400G 网卡，scale-up 自己做。对标不要比谁的前端口更大，要比：策略是否在租户 OS 外；东西向是否同一控制点（Astra）；存储协议是否卸载；前端与多 Tb/s scale-out 是否刻意非对称。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
21 / 24

## Slide 22
07 影响
争议、瓶颈、未公开：写进去才完整
SDxCentral 说第五支柱是换皮。工程上要承认「南北向要加速」不是新发明，同时把真增量写清楚。
争议 / 风险 | 怎么理解 | 不要写成
命名换皮 | 南北向 DPU 不是新物种。真增量：Rubin 标配、Astra 管 CX9、与 CMX/STX 分工 | NVIDIA 发明了第六种互连
800G 瓶颈 | 与东西向 8:1 是选择：KV 留 CMX、外部存储走优化路径 | 笔误，很快会改成 6.4T 前端
「7T 平台级 DPU」 | 800G 本卡 + 对四张 1.6T CX9 的策略视野；演示是「看见」不是「穿过」 | BF-4 有 7T 网络口
SKU 同名 | DPU=Grace+800G；STX=Vera+最高 1.6T。必须加后缀 | 一张卡既是 800G 又是 3.2T
未公开，不要写死：整卡 TDP；每 NVL72 托盘是否严格一张 BF-4；Astra 连 CX9 是 PCIe 还是专用管理网（现场「听起来像 PCIe」）；1.45× / 2× / 10× 的对照基线；Argus 检测语义；Scale-in 与 Scale-out 是否共平面；非 Rubin 服务器上 Astra 对第三方 NIC 管不管。
对外转述内存倍数时分开引两篇博客。Hot Chips 1.7 GHz、275 GB/s 是现场幻灯，以数据手册为准。
能下的判断：Scale-in 是前端网络的产品化升级——处理域独立、信任域扩到 CX9、存储/安全/管控从主机卸载。它不替代 NVLink，也不替代 Spectrum-X 算力面。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
22 / 24

## Slide 23
08 收束
读完应能复述的五句话
概念、变化、原理、产品、影响各一句。
概念
Scale-in = 加速后的前端/南北向，不是 Scale-up 的反向，也不替代 CX9 上的算力面。
变化
从「主机 SDN + 可选 DPU 插卡」变成「Vera Rubin 标配的主机无关基础设施域」。
原理
Grace 做决定，inline 就地执行；Astra 把策略推到 CX9，东西向流量不回流 800G。
产品
BF-4 DPU（800G，Scale-in）和 BF-4 STX（CMX 存储）同名不同角色；软件是 DOCA，交换是 Spectrum-X。
影响
五种网络可售、DPU 进入推理 SLA；800G 相对 6.4T 是刻意非对称；命名有换皮成分，Astra+标配才是增量。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
23 / 24

## Slide 24
09 来源
公开材料与引用边界
2026-08/09 口径。后续 Rubin 量产 SKU 和 DOCA 版本还会变。
NVIDIA Technical Blog，BlueField-4 Powers New Scale-In Network Infrastructure（2026-08-24）。中文镜像 developer.nvidia.cn 同文。第五支柱定义、BF-4 部件表、Astra、五个用例、1.45×、7.2 Tb/s 拆分。
NVIDIA Technical Blog，Scaling Agentic AI Factories Through Extreme Co-Design with NVIDIA BlueField。基础设施即推理流水线；BF-3 对比（6× 算力、4× 容量、>3× 带宽）；STX 1.6T；DOCA Memos / HBN / ASTRA。
Hot Chips 2026 BlueField-4 演讲，ServeTheHome 现场记录。1.7 GHz、275 GB/s、200G PAM4、传统方案安全/功耗对照、7T 演示、NVMe-oF 微基准、两颗 Vera 版 3.2 Tb/s。
Gilad Shainer / NVIDIA Networking：Scale-in 取代前端网络。Hot Interconnects 相关报道见 Converge Digest。
NVIDIA FY2027 Q2 财报电话会，黄仁勋 Q&A：Scale-in security networking、五种网络系统、每 GW 收入盘。
BlueField-4 DPU 数据手册：800G、64× V2、最多 128 GB LPDDR5x、PCIe Gen6 x16、ASTRA、Ethernet/IB。
批评与转述：Converge Digest 第五支柱综述；SDxCentral「shaky ground」——把换皮质疑写进正文，不当主线。
内存倍数两篇官方博客不一致，文中已分开标注。演示数字未给对照基线的，按宣传口径引用。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
24 / 24