## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
以拓扑、协议、模组三层仿真支撑十万～五十万卡 ScaleOut 网络设计决策
面向场景
面向 10T～50T+ 大模型、约 50 万卡量级集群，在设计态仿真 ScaleOut 网络方案与网卡行为，对照吞吐、延迟与瓶颈
竞争力目标
可替换对比 RoCE 与 UBoE 等协议路径，并纳入 182X 网卡级行为，给出可量化的方案取舍依据
技术挑战
超大规模拓扑与路由保真、集合通信与流量跨 ScaleOut 可复现、网卡/模组级行为可插拔
能力结构
四类输入同时抽出
输入层
集群拓扑意图
并行与通信模式
协议与拥塞策略
网卡与模组参数
仿真
技术
本页核心
自上而下三层，协议层必须能切 RoCE / UBoE
① 拓扑与路由仿真
CLOS/Dragonfly
等拓扑
路由与负载均衡
故障与重构路径
跨 ScaleOut
域划分
② 协议与流量仿真
RoCE 行为模型
UBoE 行为模型
集合通信模式
拥塞与重传路径
③ 网卡与模组仿真
182X 网卡模型
DMA/队列行为
多队列与 offload
模组级可替换接口
从执行结果分出四类对照
输出层
带宽延迟对照
集合通信效率
瓶颈定位图
RoCE/UBoE/
网卡方案对比
关键技术
关键技术 1
拓扑与路由可扩仿真
1）规模化：先建可扩拓扑，再注入路由与故障路径
2）可对照：同一负载下对比不同拓扑/路由配置的瓶颈位置
关键技术 2
RoCE 与 UBoE 协议路径对比
1）可切换：同一流量意图分别走 RoCE / UBoE 行为模型
2）可复现：集合通信与跨 ScaleOut 流量按事件序回放
关键技术 3
182X 网卡与模组级插拔
1）保真：用 182X 队列/DMA/offload 行为校准
端侧延迟与吞吐
2）可替换：模组接口固定，换网卡模型不改上层拓扑与协议层
ScaleOut 网络仿真能力 · 立项讨论稿
01 / 01
Notes: v1：与框架侧 DAG v6 同款版式；左图输入→核心（拓扑/协议/模组三层）→输出，无灰色已具备层。
输入：集群拓扑意图、并行与通信模式、协议与拥塞策略、网卡与模组参数（四类同时抽出）。
① 拓扑与路由仿真：CLOS/Dragonfly 等拓扑、路由与负载均衡、故障与重构路径、跨 ScaleOut 域划分。
② 协议与流量仿真：RoCE / UBoE 行为模型、集合通信模式、拥塞与重传路径（协议层可切换）。
③ 网卡与模组仿真：182X 网卡模型、DMA/队列行为、多队列与 offload、模组级可替换接口。
输出：带宽延迟对照、集合通信效率、瓶颈定位图、RoCE/UBoE/网卡方案对比。
配色遵循 AICO-PPT：品牌红 #b5333b 只标仿真技术核心，结构用灰蓝 #566472。