## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
以拓扑、协议、模组三层仿真支撑十万～五十万卡 ScaleOut 网络设计决策
面向场景
面向 10T～50T+ 大模型、约 50 万卡量级集群，在设计态仿真 ScaleOut 网络方案与网卡行为，对照吞吐、延迟与瓶颈
竞争力目标
对照 RoCE 与 UBoE 等协议路径，并以 CX model 刻画网卡模组级行为，给出可量化的方案取舍依据
技术挑战
超大规模拓扑与路由保真、集合通信与流量跨 ScaleOut 可复现、端侧网卡与网侧交换机行为可插拔
能力结构
四类输入同时抽出
待验
证项
ScaleOut
带宽设计
收敛比分析
拥塞/丢包
性能测算
协议路径
吞吐对照
故障重构影响
输入层
集群拓扑意图
并行与通信模式
协议与拥塞策略
网卡与模组参数
仿真
技术
本页核心
自上而下三层；协议层双栈可对照，模组层基于 CX model
① 基于拓扑意图图的多路径路由仿真
CLOS/Dragonfly
意图建模
ECMP 哈希
多路径
故障域
重构推演
跨域收敛比
测算
路由表
规模外推
多路径
负载均衡
断链重路由
时延
Pod/Spine
分层映射
② 基于双栈行为模型的流量仿真
RoCE 拥塞
控制模型
UBoE 转发
路径模型
集合通信
轨迹重放
PFC/ECN
策略对照
队列深度
水位
重传与乱序
模型
AllReduce/
AlltoAll 模式
跨 ScaleOut
流量注入
③ 基于 CX model 的端网模组仿真
CX 端侧
延迟链模型
182X DMA
/门铃映射
交换机队列
调度模型
端网模组
插拔接口
CX offload
路径
主机侧/
PCIe 延迟
交换机缓冲
与 VOQ
模组参数
标定接口
从执行结果分出四类对照
输出层
带宽延迟对照
集合通信效率
瓶颈定位图
RoCE/UBoE/
网卡方案对比
关键技术
关键技术 1
基于拓扑意图图的多路径交叉验证
1）意图构图：先从集群拓扑意图生成可扩 CLOS/Dragonfly，
再注入路由与故障路径
2）同负载对照：同一通信负载下对比不同拓扑与路由配置的瓶颈位置
关键技术 2
基于双栈行为模型的协议路径对照
1）双栈回放：同一流量意图分别注入 RoCE / UBoE 行为模型
2）事件序重放：集合通信与跨 ScaleOut 流量按事件序回放
关键技术 3
基于 CX model 的端/网侧模组级仿真
1）模组建模：用 CX model 刻画端侧 DMA/offload 与网侧交换机
延迟、吞吐（含 182X 映射）
2）接口解耦：设备接口固定，换网卡或交换机模型不改上层拓扑与协议层
ScaleOut 网络仿真能力 · 立项讨论稿
01 / 01
Notes: v5：相对 v4——左核心三模块信息密度翻倍：每模块 8 个技术名词框（两行×四列）；右关键技术 / 横幅 / 配色保持 v4；③ 仍基于 CX model，182X 仅作映射实例。
关键技术 1：基于拓扑意图图的多路径交叉验证
关键技术 2：基于双栈行为模型的协议路径对照
关键技术 3：基于 CX model 的端/网侧模组级仿真
① 基于拓扑意图图的多路径路由仿真：CLOS/Dragonfly 意图建模、ECMP 哈希多路径、故障域重构推演、跨域收敛比测算、路由表规模外推、多路径负载均衡、断链重路由时延、Pod/Spine 分层映射。
② 基于双栈行为模型的流量仿真：RoCE 拥塞控制、UBoE 转发路径、集合通信轨迹重放、PFC/ECN 策略对照、队列深度水位、重传与乱序模型、AllReduce/AlltoAll 模式、跨 ScaleOut 流量注入。
③ 基于 CX model 的端网模组仿真：CX 端侧延迟链、182X DMA/门铃映射、交换机队列调度、端网模组插拔接口、CX offload 路径、主机侧/PCIe 延迟、交换机缓冲与 VOQ、模组参数标定接口。
配色遵循 AICO-PPT：品牌红 #b5333b 只标仿真技术核心，结构用灰蓝 #566472。