## Slide 1
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
以拓扑、协议、模组三层仿真支撑十万～五十万卡 ScaleOut 网络设计决策
面向场景
面向 10T～50T+ 大模型、约 50 万卡量级集群，在设计态仿真 ScaleOut 网络方案与网卡行为，对照吞吐、延迟与瓶颈
竞争力目标
对照 RoCE 与 UBoE 等协议路径，并以 CX model 刻画网卡模组级行为，给出可量化的方案取舍依据
技术挑战
超大规模拓扑与路由保真、集合通信与流量跨 ScaleOut 可复现、端侧网卡与网侧交换机行为可插拔
能力结构
四类输入同时抽出
待验
证项
ScaleOut
带宽设计
收敛比分析
拥塞/丢包
性能测算
协议路径
吞吐对照
故障重构影响
输入层
集群拓扑意图
并行与通信模式
协议与拥塞策略
网卡与模组参数
仿真
技术
本页核心
自上而下三层；协议层双栈可对照，模组层基于 CX model
① 基于拓扑意图图的多路径路由仿真
CLOS/Dragonfly
意图建模
ECMP 哈希
多路径
故障域
重构推演
跨域收敛比
测算
路由表
规模外推
多路径
负载均衡
断链重路由
时延
Pod/Spine
分层映射
② 基于双栈行为模型的流量仿真
RoCE 拥塞
控制模型
UBoE 转发
路径模型
集合通信
轨迹重放
PFC/ECN
策略对照
队列深度
水位
重传与乱序
模型
AllReduce/
AlltoAll 模式
跨 ScaleOut
流量注入
③ 基于 CX model 的端网模组仿真
CX 端侧
延迟链模型
182X DMA
/门铃映射
交换机队列
调度模型
端网模组
插拔接口
CX offload
路径
主机侧/
PCIe 延迟
交换机缓冲
与 VOQ
模组参数
标定接口
从执行结果分出四类对照
输出层
带宽延迟对照
集合通信效率
瓶颈定位图
RoCE/UBoE/
网卡方案对比
关键技术
关键技术 1
基于拓扑意图图的多路径交叉验证
1）意图构图：先从集群拓扑意图生成可扩 CLOS/Dragonfly，
再注入路由与故障路径
2）同负载对照：同一通信负载下对比不同拓扑与路由配置的瓶颈位置
关键技术 2
基于双栈行为模型的协议路径对照
1）双栈回放：同一流量意图分别注入 RoCE / UBoE 行为模型
2）事件序重放：集合通信与跨 ScaleOut 流量按事件序回放
关键技术 3
基于 CX model 的端/网侧模组级仿真
1）模组建模：用 CX model 刻画端侧 DMA/offload 与网侧交换机
延迟、吞吐（含 182X 映射）
2）接口解耦：设备接口固定，换网卡或交换机模型不改上层拓扑与协议层
ScaleOut 网络仿真能力 · 立项讨论稿
01 / 02
Notes: v6：相对 v5——左架构图深灰描边 + 白底末级小块 + 三层分色色带；正式文案（标题/横幅/右关键技术/名词）保持 v5；新增第 2 页技术点说明备用页。
关键技术 1：基于拓扑意图图的多路径交叉验证
关键技术 2：基于双栈行为模型的协议路径对照
关键技术 3：基于 CX model 的端/网侧模组级仿真
配色：左图描边 #5a5a5e；拓扑带 #eef2f6 / 协议带 #f7f0f1 / 模组带 #eef5f0；右关键技术卡片描边仍为 #e7e7e7。

## Slide 2
设计态 AI 集群仿真器 · ScaleOut 网络仿真
技术点说明（备用页 · 不进正式稿）
对左图每一个末级技术名词给出一句设计态仿真语境下的用途说明，便于后续技术文档引用。
输入层
· 集群拓扑意图：描述目标集群的拓扑形态与规模意图，作为构图与路由仿真的输入。
· 并行与通信模式：给定训练并行策略与集合通信模式，驱动流量生成与轨迹注入。
· 协议与拥塞策略：指定 RoCE/UBoE 及 PFC/ECN 等策略配置，供双栈行为对照。
· 网卡与模组参数：提供端侧网卡与模组级延迟/吞吐参数，驱动 CX 模组实例化。
① 拓扑层 — 基于拓扑意图图的多路径路由仿真
· CLOS/Dragonfly 意图建模：把集群拓扑意图展开为可扩的 CLOS 或 Dragonfly 图，供路由与收敛比仿真使用。
· ECMP 哈希多路径：按哈希分流模拟 ECMP 多路径转发，评估路径利用率与热点分布。
· 故障域重构推演：在指定故障域失效后重算可达与路由，量化重构对带宽与延迟的影响。
· 跨域收敛比测算：按 Pod/域边界统计上下行带宽比，支撑 ScaleOut 带宽与过订阅设计。
· 路由表规模外推：按拓扑规模外推路由表项与查表开销，预估控制面与数据面压力。
· 多路径负载均衡：在多路径间分配流/报文负载，对照均衡策略对瓶颈位置的影响。
· 断链重路由时延：模拟链路中断后的重路由收敛过程，给出恢复时延与丢包窗口。
· Pod/Spine 分层映射：将逻辑意图映射到 Pod/Spine 分层设备与端口，驱动后续仿真实例化。
② 协议层 — 基于双栈行为模型的流量仿真
· RoCE 拥塞控制模型：用行为模型刻画 RoCE 拥塞反馈与速率调整，对照吞吐与队列压力。
· UBoE 转发路径模型：按 UBoE 转发语义建模报文路径与处理开销，与 RoCE 同负载对照。
· 集合通信轨迹重放：按事件序重放集合通信轨迹，复现跨 ScaleOut 的通信时序。
· PFC/ECN 策略对照：在同一流量下切换 PFC/ECN 策略，比较停等、标记与吞吐差异。
· 队列深度水位：跟踪交换机/网卡队列占用水位，定位缓冲耗尽与拥塞起点。
· 重传与乱序模型：刻画丢包重传与乱序到达对有效吞吐和完成时间的影响。
· AllReduce/AlltoAll 模式：注入典型集合通信模式，评估模式与拓扑/协议组合下的效率。
· 跨 ScaleOut 流量注入：在 ScaleOut 边界注入跨域流量，观察带宽争用与路径冲突。
③ 模组层 — 基于 CX model 的端网模组仿真
· CX 端侧延迟链模型：用 CX model 串联端侧处理延迟环节，给出端到端延迟分解。
· 182X DMA/门铃映射：将 182X 网卡的 DMA 与门铃行为映射为 CX 模组参数实例。
· 交换机队列调度模型：建模交换机队列调度与出队策略，影响转发延迟与公平性。
· 端网模组插拔接口：固定端/网侧模组接口，使换网卡或交换机模型不改上层。
· CX offload 路径：刻画 CX offload 旁路与主机路径的分流，评估 offload 收益。
· 主机侧/PCIe 延迟：计入主机与 PCIe 传输延迟，补全端侧延迟链。
· 交换机缓冲与 VOQ：建模交换机缓冲与 VOQ 结构，评估缓冲分配对拥塞的影响。
· 模组参数标定接口：提供模组参数标定入口，使仿真可用实测或规格参数驱动。
输出层
· 带宽延迟对照：输出不同方案下的带宽与延迟对照结果，支撑设计取舍。
· 集合通信效率：输出集合通信完成时间与效率指标，对照模式与协议组合。
· 瓶颈定位图：标出拓扑/协议/模组层的瓶颈位置，便于定位根因。
· RoCE/UBoE/网卡方案对比：汇总协议路径与网卡方案的量化对比结论。
本页为备用说明页，供后续技术文档引用；不纳入正式立项稿版式。
ScaleOut 网络仿真能力 · 技术点说明（备用）
02 / 02
Notes: v6 第 2 页：技术点说明备用页。覆盖左图全部 24 个核心末级名词，以及输入/输出各 4 项。不进正式立项稿。