## Slide 1
CXL vs UB 内存池化方案对比
UB 数据路径：Load/Store vs URMA
LLM 推理基础设施选型参考 | 2026-08-05

## Slide 2
目录
1. CXL 与 UB 是什么
2. 内存池化三种模式
3. CXL / UB 参考架构
4. 核心设计哲学差异
5. 性能与规模对比
6. LLM 推理 KV Cache 分层
7. 软件栈与部署成本
8. 优劣势与选型矩阵
9. 两套落地方案摘要
10. UB 数据路径：LD/ST vs URMA

## Slide 3
1. CXL 与 UB 是什么
维度 | CXL | UB（灵衢）
全称 | Compute Express Link | Unified Bus
定位 | 基于 PCIe 的开放行业标准 | 华为超节点统一互联协议栈
解决什么 | 机内内存扩展与池化 | 机内+机间协议归一
典型范围 | 单机 / 机架内 | 芯片 → 机柜 → 集群
生态 | CXL 联盟，全球开放 | 灵衢社区，国产算力栈

## Slide 4
1. 一句话理解
CXL = 在现有服务器架构上，给内存和加速器加一条标准扩展总线
UB = 从零设计「一台逻辑大计算机」，用一套总线连接所有组件
类比英伟达栈：
• CXL ≈ 通用内存扩展标准（类似补 DRAM 容量）
• UB ≈ NVLink + IB 的统一替代（在华为超节点内）

## Slide 5
2. 内存池化三种模式
模式 | 含义 | CXL | UB
内存扩展 | 给主机借更多容量 | ✅ 主战场 | ✅ 支持
内存池化 | 多主机共享，按需分配 | ✅ CXL 2.0 Switch | ✅ UBS Mem
内存共享 | 多主机同时访问同一块 | CXL 3.0 强一致 | UB 共享区（最终一致）

## Slide 6
3. 方案 A：CXL 内存池化架构
拓扑：多 Host → CXL Switch → Memory Box（Type-3 DIMM 池）
编排：Fabric Manager 发现拓扑、按 Host 分配内存区域
访问：OS 将 CXL 内存呈现为远端 NUMA node（CPUless NUMA）
软件：Linux memtiering / DAMON + vLLM KV offload
参考规模（Beluga 论文）：
• 16 台 server 共享 ~8TB 内存池
• 总带宽 ~1TB/s
数据路径：
[GPU/NPU] ←PCIe→ [CPU] ←CXL→ [Switch] ←→ [Memory Pool]

## Slide 7
3. 方案 B：UB（灵衢）内存池化架构
拓扑：CPU / NPU / DDR / NIC / Switch 全部 UB 对等互联
编排：UBS Engine + UBFM（去中心化，N-1 高可用）
池化模式：
• 内存借用（Lease）：邻居空闲 DDR 映射给本节点，用完归还
• 内存共享（Share）：多节点同时 attach 同一块内存
软件：openEuler + UBS Mem（ubsmem_lease_malloc）
数据路径：
[NPU-1] ←UB→ [NPU-2]
[DDR-1] ←UB→ [DDR-2] （池化，互为 lease）

## Slide 8
4. 核心设计哲学差异
维度 | CXL | UB
设计起点 | PCIe 生态扩展 CPU 可见内存 | 超节点「一台逻辑计算机」
中心节点 | CPU Host 发起访问 | CPU/NPU 对等访问
互联范围 | 机架内为主 | 机内 + 机间统一协议
一致性 | CXL 域内强一致 | 最终一致（利于大规模）
AI 集群 | 补内存；机间仍靠 IB/RoCE | 内存+互联+通信一体化

## Slide 9
5. 性能与规模预期（工程量级）
指标 | CXL 池化 | UB 池化
单跳延迟 | ~750ns – 1µs+ | ~150ns（机内目标）
池化带宽 | Switch ~1–2 TB/s | 单链路 ~1.25 TB/s
池容量 | 机架 TB 级（如 8TB） | 超节点多节点 DDR 聚合
跨机架 | CXL 4.0 规划中 | UB-Mesh + Clos 已支持
尾延迟 | 页错误、Switch 争用敏感 | 远端映射 + 应用适配

## Slide 10
6. LLM 推理：KV Cache 分层
层级 | CXL 方案 | UB 方案
热 KV | GPU HBM | NPU HBM
温 KV | 本机 DDR | 本机 DDR
冷 KV / 溢出 | CXL 内存池 | UB 池化 DDR
跨节点 KV | 需 RDMA/IB 另建 | UB 统一 fabric
软件 | Beluga / vLLM KV offload | vLLM-Ascend KV connector

## Slide 11
7. 软件栈对比
层级 | CXL | UB
编排 | Fabric Manager | UBS Engine + UBFM
OS | CXL 驱动 / HDM / NUMA | UB OS Component
API | numactl / memtiering | ubsmem_lease_malloc
监控 | FM + 自研 | Prometheus 兼容
故障域 | Switch/DIMM 故障 | N-1 节点失效

## Slide 12
7. 部署形态与成本
形态 | CXL | UB
最小起步 | 单机 + Type-3 内存条 | 需 UB 超节点环境
真正池化 | Switch + Memory Box | 超节点自带 UB fabric
现有机房 | 可渐进部署 | 通常新建超节点
锁定风险 | 开放标准 | 绑定国产栈
适用客户 | x86 + NVIDIA 集群 | 昇腾 / 政务 / 运营商

## Slide 13
8. 优劣势总结
CXL 优势
• 开放标准，全球生态
• 强一致性，NUMA 模型友好
• 可渐进部署，不绑厂商
• 2025–2026 Switch 量产
UB 优势
• 协议归一：内存+互联+通信
• NPU 直访池化 DDR
• lease/share 原生支持
• 万卡「一台计算机」愿景

## Slide 14
8. 优劣势总结（续）
CXL 劣势
• CPU 中心，NPU 路径绕
• 机间仍依赖 IB/RoCE
• 尾延迟需大量调优
• 多 rack 池化仍在规划
UB 劣势
• 生态封闭在国产栈
• 最终一致，应用需适配
• 非昇腾客户难采用
• 第三方验证相对少

## Slide 15
8. 选型决策矩阵
场景 | 推荐
x86 + NVIDIA，扩 KV 容量 | CXL
昇腾 Atlas 超节点已立项 | UB
要多云/多厂商、怕锁定 | CXL
PD 分离 + KV 跨节点 | UB
机架内 8–16 台共享 DDR 池 | CXL 2.0
万卡统一内存编址 | UB

## Slide 16
9. 落地方案 A：CXL-Pool（GPU 推理）
硬件：8× GPU 服务器 + CXL Switch + 8TB Memory Box
连接：每 server 2× PCIe5 x16 CXL 适配器 → Switch
池化：FM 按 job 分配 1–2TB/节点
软件：Linux memtiering + vLLM KV offload → CXL NUMA
SLA：热 KV 在 HBM；冷 KV 在 CXL 池
适合：已有 NVIDIA 集群，KV 内存成为瓶颈

## Slide 17
9. 落地方案 B：UB-Pool（昇腾推理）
硬件：Atlas 950 SuperPoD，多节点 NPU + DDR
连接：机柜内 UB-Mesh，DDR 全池化
池化：UBS Engine 内存借用；NPU 经 UB 访问邻居 DDR
软件：openEuler + UBS Mem + vLLM-Ascend KV connector
SLA：热 KV 在 HBM；溢出 KV 走 UB 池
适合：国产算力、超节点已采购、长上下文高并发

## Slide 18
10. UB 数据路径：结论
✅ 基本正确：小包 LD/ST 效率高，大包 URMA 效率高
更严谨表述：
• LD/ST（TP Bypass）→ 小 payload、低延迟、同步访问
• Read/Write（Work-Queue）→ 大 payload、高吞吐、异步批量
关键澄清：LD/ST 不是与 URMA 对立，而是 URMA 内部的 fast path
OpenURMA：
load/store wins on short, latency-tight operations;
work-queue path on long, throughput-bound ones.

## Slide 19
10. 为什么小包 LD/ST 更快？
路径 | 流程 | 特点
Work-Queue | WQE→Doorbell→DMA→CQE→轮询 | ~10 级 pipeline
Load/Store | CPU ld/st → 片上控制器 → 发网 | ~5 级，TP Bypass
64B 延迟 | UB LD/ST ~500ns | RoCE ~2200ns（慢 4.5×）

## Slide 20
10. 工程决策表
场景 | 推荐路径 | 原因
64B–256B 元数据读 | LD/ST | 延迟最低
细粒度 KV / 原子更新 | LD/ST | 同步语义简单
MB 级 KV 迁移 | URMA R/W | DMA 吞吐
异步 pipeline | URMA R/W | 非阻塞
Send/Recv 消息 | URMA Jetty | LD/ST 不支持

## Slide 21
10. 一句话记忆
小包 → 控制面开销主导 → LD/ST 砍掉 WQE/Doorbell/CQE → 延迟赢
大包 → 数据面吞吐主导 → Work-Queue + DMA 流水线 → 带宽赢
注意：
• 没有固定字节阈值，几 KB 以下偏 LD/ST，需实测
• LD/ST 会阻塞 CPU，大包全用反而更慢
• URMA 是总称，包含 LD/ST 和 Read/Write 两条 data path

## Slide 22
总结
CXL：现有数据中心渐进扩内存，x86/GPU 友好
UB：超节点统一 fabric，昇腾/NPU 原生池化
LD/ST vs URMA：小包同步走 LD/ST，大包异步走 Work-Queue

## Slide 23
参考资料
CXL Consortium: computeexpresslink.org
Beluga (CXL KVCache): arxiv.org/pdf/2511.20172
OpenURMA: arxiv.org/html/2605.28717
灵衢 UB Service Core: openeuler.org/projects/ub-service-core
超节点白皮书: deeplink-org.github.io/superpod-whitepaper
vLLM-Ascend: docs.vllm.ai/projects/ascend