## Slide 1
NVIDIA AI 网络第五支柱 · 技术洞察
Scale-in：南北向网络的 加速基础设施域
Gilad Shainer：Scale-in 取代过去所谓的前端网络，即世界与 AI 工厂之间的南北向进出。物理介质仍为 Spectrum-X 以太网。
黄仁勋 FY2027 Q2：Scale-in security networking，将安全与管控置于硅上、线速、且独立于租户操作系统。
硬件组合：BlueField-4 DPU + DOCA + Spectrum-X。Vera BlueField-4 STX 为 CMX 存储处理器，与 800G 接入卡角色不同。
2026-08-24
技术博客：第五支柱，专用加速安全、管理、运营
2026-08-25
Hot Chips / Networking：Scale-in 取代前端网；宣布 BF-4 + Spectrum-X
2026-08-26
财报 Q&A：Scale-in security networking，五种网络系统之一
口径：NVIDIA Technical Blog、Hot Chips 2026、FY2027 Q2 电话会、Spectrum-X / BlueField-4 产品页与数据手册。未公布处已标明。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
01 / 28

## Slide 2
00 结论
Scale-in 覆盖工厂边界接入，不覆盖 GPU 互连
2026-08 三份口径指向同一层：传统南北向前端网络的加速与独立控制。
Scale-up / Scale-out 将算力面扩展到每托盘数 Tb/s 之后，用户、Agent、企业数据、外部存储、管控与安全若仍运行在通用宿主机 CPU 上，会限制 GPU 利用率，并使多租户隔离停留在租户操作系统内部。Scale-in 为上述功能提供独立的 CPU、加速器与信任域。
时间 | 来源 | 公开口径 | 工程含义
8/24 | NVIDIA 博客 | AI 网络第五支柱：安全、管理、运营的专用加速 | 南北向由 SDN 升级为共设计加速域
8/25 | Gilad / Hot Chips | Scale-in 取代过去所谓的前端网络 | 世界与工厂之间的进出；BF-4 + Spectrum-X
8/26 | 黄仁勋 Q&A | Scale-in security networking | 安全独立于主机；五种网络系统之一
覆盖：接入、线速安全、存储协议卸载、开通、遥测，全部主机无关。
不覆盖：柜内 NVLink、柜间 collective、跨园区 Spectrum-XGS、工厂内 KV 共享（CMX）。
BlueField-4 DPU（800G 接入）与 Vera BlueField-4 STX（CMX 存储处理器）名称相同、角色不同。
与「增加一条网线」的差别：基础设施获得独立软件平台 DOCA，与租户 CPU / GPU 分离。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
02 / 28

## Slide 3
01 预备知识
南北向、东西向，以及 NVIDIA 产品分层
Scale-in 表述建立在既有产品之上。以下名词在后文直接使用。
方向 | 含义 | AI 工厂中的典型内容
南北向 north-south | 数据中心与外部，或服务器与接入层之间 | 用户请求、API、企业数据、外部存储、开通、遥测、管理
东西向 east-west | 数据中心内部服务器之间 | 训练 / 推理 collective、租户 workload、机架间 GPU 通信
传统云称南北向为前端网络。Gilad：Scale-in 取代该前端；物理层仍为以太网。
分层 | 产品 | 职责
Scale-up | NVLink / NVLink Switch | 柜内 GPU 相干互连
Scale-out | Spectrum-X 或 Quantum IB + SuperNIC | 工厂内 GPU 服务器之间的 RoCE / IB 通信
Scale-across | Spectrum-XGS | 跨园区 / 跨数据中心，距离通常 >500 m
CMX | STX + BlueField-4 STX + DOCA Memos | 工厂内 KV cache 层
Scale-in | BlueField-4 DPU + DOCA + Spectrum-X | 南北向接入、安全、存储协议、运营
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
03 / 28

## Slide 4
01 预备知识
Spectrum-X：面向 AI 的端到端以太网平台
不是单一交换机型号。Scale-out 是其主场景；Scale-in 将其复用到接入与外部存储。
Spectrum 是以太网交换机产品族（约 1GbE–800GbE）。Spectrum-X Ethernet 是交换机 + SuperNIC + 软件 / 线缆的共设计平台，用 RoCE 扩展承载 AI 流量。官方产品页：面向多租户生成式 AI 工厂的端到端以太网。主场景是东西向 GPU 通信；Scale-in 将其复用到接入与外部存储。
官方口径：相对货架以太网约 1.6× 网络性能（有效带宽约 60% → 95%），十万 GPU 级维持约 95%。Vera Rubin 同代交换机为 Spectrum-6（102.4 Tb/s）；上代 Spectrum-4 约 51.2 Tb/s。Spectrum-XGS 为跨数据中心扩展，跨约 10 km 的 NCCL all-reduce 最高约 1.9×。
机制 | 位置 | 解决的问题
Adaptive Routing | 交换机 | 按出口队列深度逐包选路；AI collective 低熵，ECMP 静态哈希易碰撞
Direct Data Placement | SuperNIC | AR 导致乱序到达后，按正确地址写入主机 / GPU 内存，对应用透明
Congestion Control / PLB | 交换机 + SuperNIC | ECN 与 RTT 调节注入；PLB 多平面分流，故障约 3 ms 切换
货架以太网不适合大规模 AI 的原因：collective 为少量超大同步流、丢包重传代价高、DCQCN 跟不上微秒突发。Spectrum-X Multiplane 将单主机带宽拆成多个两层 fat-tree 平面（例如 8×200G 代替 1×1.6T），操作系统与 NCCL 仍看到一块 RoCE 设备。公开评测：约 98% 线速；10% 链路故障时带宽近似按容量比例下降。后文出现的 Spectrum-X 需区分算力面、存储交换与南北向接入。存储路径另有最高约 1.6× I/O 口径，与 Scale-in 的 1.45× 不是同一实验。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
04 / 28

## Slide 5
01 预备知识
SuperNIC、DPU 与 ConnectX-9
BlueField-4 集成 ConnectX-9 级网络，但在托盘上不替代四张 Scale-out SuperNIC。
类别 | 代表 | 主要职责
NIC | 早期 ConnectX | 主机网络适配，卸载能力有限
SuperNIC | BF-3 / CX8 / CX9 | GPU 间 RoCE：DDP 乱序重排、PLB、租户隔离。Hopper 代 BF-3 约 400G；Blackwell 代 CX8 约 800G；Rubin 代 CX9 每 GPU 最高 1.6 Tb/s
DPU | BlueField-3 / BlueField-4 | SuperNIC 级网络 + 可编程 CPU、内存、存储/安全 inline 引擎
Vera Rubin 计算托盘：四张 ConnectX-9 承担东西向租户流量（4×1.6T）；一张 BlueField-4 DPU 承担南北向 800G，并通过 Astra 向 CX9 下发策略。
DOCA 是 BlueField 与 ConnectX 的统一软件平台（SDK、微服务、Kubernetes 生命周期）。无 DOCA 则 BlueField 仅为带 Arm 核的网卡。DPF 将 DPU 作为 Kubernetes 节点管理。
Quantum InfiniBand 是 Scale-out 的另一产品线。第五支柱表述中 Scale-out 为 Spectrum-X 或 Quantum；Scale-in 接入在公开博客中明确为 Spectrum-X Ethernet。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
05 / 28

## Slide 6
01 预备知识
NVLink、CMX / STX 与 RoCE
后文「存储」同时出现 1.45× 与 5× TPS 时，对应两条不同路径。
NVLink（Scale-up）
超节点内 GPU 专有互连。Vera Rubin 为 NVLink 6 + NVLink Switch。
不承担用户接入、企业对象存储或租户开通。
与 Scale-in 正交：权重与激活走 NVLink；企业数据走南北向。
CMX / STX
CMX：工厂内 KV cache 层，以太网附加闪存扩展 GPU 内存。宣传约 5× tokens/s。
STX 为模块化底座。Vera BlueField-4 STX：Vera CPU + CX9，最高约 1.6 Tb/s。
软件：DOCA Memos。网络：Spectrum-X RoCE。数据对象是可重算的推理状态，不是企业 NAS。
RoCE
RDMA over Converged Ethernet。Spectrum-X、CMX 访问与部分存储路径均基于 RoCE。
GPU / DPU 可绕过主机协议栈访问远端内存或闪存。Scale-in 的 NVMe-oF 卸载依赖该语义。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
06 / 28

## Slide 7
02 定义
Scale-in 指工厂边界接入域
公开名称易与 Scale-up 的方向性产生联想；材料中的含义是南北向，而非收缩集群。
既有称呼 | 现行称呼 | 典型流量 | 主要产品
前端 / 南北向 | Scale-in | 用户请求、Agent 工具调用、企业检索、外部存储、开通、遥测 | BF-4 DPU + Spectrum-X
算力面 / 东西向 | Scale-out | 集体通信、租户 workload | CX9 SuperNIC + Spectrum-X / IB
柜内 GPU 互连 | Scale-up | 超节点内 GPU↔GPU | NVLink / NVSwitch
跨园区 | Scale-across | 工厂与工厂 | Spectrum-XGS
KV / 推理上下文 | CMX | 工厂内可共享 KV cache | STX + DOCA Memos
「取代前端网络」的含义
以太网并未取消。南北向物理层仍为 Spectrum-X。改变的是处理位置、策略执行点，以及是否占用宿主机。
由主机 NIC 或可选 DPU 插卡，转为平台标配的基础设施域。
security 限定词
黄仁勋将其与带宽并列提出，重点是安全与管控位于硅上、线速、租户操作系统之外。
Astra 将同一策略扩展到 Scale-out 的 CX9，是相对「仅增加一张 DPU」的主要增量。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
07 / 28

## Slide 8
02 定义
五支柱的职责与不覆盖范围
前三项扩展算力连接，第四项扩展推理上下文，第五项覆盖算力周围的基础设施。
支柱 | 产品 | 连接对象 | 不覆盖
Scale-up | NVLink / NVSwitch | 柜内 GPU↔GPU | 用户接入、企业数据
Scale-out | Spectrum-X 或 IB + CX9 | 工厂内服务器，租户算力面 | 南北向接入、存储协议、租户外安全执行
Scale-across | Spectrum-XGS | 分布式工厂 / 多校园 | 单工厂内部接入
CMX | STX + Memos | 工厂内共享 KV | 训练数据湖、企业知识库
Scale-in | BF-4 + DOCA + Spectrum-X | 世界与工厂：用户、数据、存储、安全运营 | GPU 集体通信（CX9）
官方表述：仅扩大 GPU、机架与数据中心，若数据访问、存储、网络安全与运营不能同步扩展，算力无法转化为工厂吞吐。
带宽非对称：Scale-out 为 4×1.6T，Scale-in 为 1×800G。平台将 KV 优先放在 CMX，外部存储走 Spectrum-X 优化路径，而不是将南北向做成与东西向等宽。
与 captive 推理 ASIC 对照：若前端仍为主机侧普通以太网卡，则不具备租户操作系统外的策略域与存储协议卸载。比较端口速率意义有限。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
08 / 28

## Slide 9
02 变化
传统前端缺少的是独立处理域，而不是端口速率
传统云按软件定义、可组合、弹性构建南北向。智能体工厂中这三项仍必要，但不再充分。
1. 单次请求包含多次推理与工具调用
一次 Agent 调用会触发多次模型、工具、记忆、策略、存储与网络访问。基础设施数据路径成为推理流水线的一段。共设计博客原文：infrastructure is part of the inference pipeline。
2. 单服务器接口达到数 Tb/s
Vera Rubin 计算托盘聚合约 7.2 Tb/s：800G 南北向 + 四条 1.6T 东西向。线速加密、NVMe-oF 与 ACL 无法继续依赖主机 CPU。Hot Chips 将早期云 DPU 对照为约 200G 量级插卡。
3. 多租户裸金属要求隔离位于租户操作系统之外
主机防火墙与租户处于同一信任域。主机被突破即策略失效。共享 AI 工厂需要将隔离置于租户操作系统之外。
4. 存储与检索延迟直接表现为 GPU 空闲
Scale-up / Scale-out 带宽充足并不能替代南北向协议处理。安全过滤若增加软件一跳，尾部时延会先于平均吞吐恶化。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
09 / 28

## Slide 10
02 变化
传统前端与 Scale-in：五处结构差异
变化的实质是基础设施获得独立的 CPU、内存、加速器与 DOCA，而不是增加一条名为 Scale-in 的网线。
维度 | 传统前端 / 可选云 DPU | Scale-in（Vera Rubin 标配）
位置 | 主机 PCIe 槽中的 NIC 或可选 DPU | 与 Rubin 共设计。Hot Chips：不再事后加装
处理 | 策略与协议多在宿主机 CPU 或轻量 Arm | 主机无关：64 核 Grace 运行控制面，inline 引擎运行数据面
信任域 | 南北向可经 DPU；东西向网卡常仍在租户侧 | Astra：BF-4 下发策略，CX9 在 1.6T 口执行；东西向不经 800G 转发
带宽 | Hot Chips 对照云 DPU 约 200G 级 | 单卡 800G Scale-in；平台级策略视野覆盖托盘约 7 Tb/s 接口
软件 | vSwitch、存储驱动、安全进程分散 | DOCA 微服务与服务功能链：网络 / 安全 / 存储 / 遥测统一编排
官方判断：软件定义、可组合与弹性仍然必要，但不足够。安全、多租户网络、数据与存储访问、基础设施运营必须作为统一的加速域，而不能继续作为互不相干、且主要运行在通用 CPU 上的层次。这是 Scale-in 相对「再采购一张智能网卡」的定义差。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
10 / 28

## Slide 11
03 原理
控制面与数据面分离：DOCA 决策，inline 执行
上述工作不交回主机 CPU。这是主机无关基础设施域的物理实现。
软件（Grace 上的 DOCA）决策：策略、开通、编排、遥测汇聚。 Inline 加速引擎执行：包、RDMA、存储协议、加密、防火墙、策略命中。 二者可并发；策略在工厂级协调，执行在每台机器线速落地。
部件 | 功能 | 公开规格
64 核 Grace | 策略、开通、遥测、基础设施编排 | 相对 BF-3 约 6× 算力，以并发多路服务
Inline 引擎 | 包 / RDMA / 存储 / 加密 / 防火墙 / 策略 | 最高 800 Gb/s 线速，减轻 Grace 与主机负担
LPDDR5X | 为基础设施软件提供数据与状态 | 策略表、队列、遥测、元数据。Hot Chips 约 275 GB/s；手册最多 128 GB
PCIe Gen6 x16 | 连接主机 | 主机与 Scale-in 处理域之间的宽通道
800 Gb/s 网口 | 连接 Spectrum-X（Scale-in 交换） | 接入、安全、搬移、存储；不是托盘总带宽
相对 BF-3（16× A78、400G、PCIe Gen5）：网络 2×。内存口径两篇官方博客不完全相同——Scale-in 博文写带宽 4×；共设计博文写容量 4×、带宽 >3×。引用时应分开标注。Hot Chips：约 1.7 GHz（低于完整 Grace 服务器，现场记录认为受功耗约束）、200G PAM4 SerDes、inline 加密。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
11 / 28

## Slide 12
03 原理
7.2 Tb/s 必须分流：800G 不是托盘总带宽
租户训练与推理报文走 ConnectX-9，不走 BlueField-4。该数字最易被误读为单口总带宽。
Vera Rubin 每个计算托盘
约 7.2 Tb/s 聚合接口 Scale-in 1 × 800 Gb/s BlueField-4 南北向：请求、存储、管控、安全 Scale-out 4 × 1.6 Tb/s ConnectX-9 东西向：租户 workload / collective 南北向 : 东西向 ≈ 1 : 8 该比例为平台设计，而不是尚未拓宽的缺口。
若将 7.2T 全部经 800G 转发，Scale-out 会先饱和。平台对策不是把前端做成 6.4T，而是：KV 优先留在 CMX，外部存储走 Spectrum-X 优化路径，集体通信留在 ConnectX-9。
三条约束
1. 租户训练 / 推理报文走 CX9，不走 BF-4 的 800G。
2. 800G 专用于接入、外部存储与管控。用户请求、开户、遥测走该路径。
3. Astra 将策略下发至 CX9 的 1.6T 口执行，而不是把东西向流量回流 DPU。
Hot Chips 对无平台级 DPU 的对照
仅隔离南北向时，Scale-out 无法与租户切断，GPU 网络不能端到端受控。
若每张 NIC 各自配备 CPU、内存与管理，相对由一张 BF-4 管理全部 CX9，功耗约高 4×。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
12 / 28

## Slide 13
03 原理
Astra：将信任控制点扩展到 Scale-out，流量不必回流
数据手册名称 ASTRA（Advanced Secure Trusted Resource Architecture）。相对「再安装一张 DPU」，这是可核对的增量。
运营者 / DOCA DPF │ 开通、策略、密钥 ▼ BlueField-4（信任控制点，在租户 OS 外） ├─ 本卡 800G 数据面（Scale-in）→ inline 引擎线速执行 └─ Astra → ConnectX-9 数据面（Scale-out）→ 策略在 1.6T 口原地执行，东西向不回流 DPU
闭环：BF-4 安装或更新策略并采集遥测；CX9 在东西向数据面直接执行。博客原文：同一套 VPC 策略覆盖接入与 Scale-out，无需将全部东西向流量经 800G 口转发。
必要性：Vera Rubin 东西向 6.4T、南北向 800G。若为「看见」租户流量而将报文绕回 DPU，等于用 800G 为 6.4T 做防火墙，物理上不成立。Astra 将「看见」实现为带外控制加网卡原地执行。Hot Chips 演示为 DPU 可见全部 CX9 流量；现场记录认为管理链路类似 PCIe，而非数据面回流。
「7 Tb/s 平台级 DPU」指 800G 本卡加上对四张 1.6T CX9 的策略覆盖，并非 BF-4 具备 7T 网络端口。零信任裸金属：租户无法取得设备管理面。
未公开：Astra 连接 CX9 的物理介质；在非 Rubin 服务器上以 PCIe 卡形式安装 BF-4 时，对第三方网卡是否生效。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
13 / 28

## Slide 14
04 芯片
BlueField-4 DPU：Scale-in 接入卡规格
数据手册与 Hot Chips 现场记录。Grace + ConnectX-9 级网络，角色不是第四张 SuperNIC。
800 Gb/s
Ethernet 或 InfiniBand
200G PAM4 SerDes；Scale-in 口，不是托盘总和
64 核 Grace
Neoverse V2 @ ~1.7 GHz
相对 BF-3 约 6× 算力；1.7 GHz 低于完整 Grace 服务器
≤128 GB
LPDDR5X
Hot Chips 带宽 ~275 GB/s；给策略/队列/遥测/元数据
PCIe Gen6
x16 主机口
相对 BF-3 的 Gen5；连主机但不走租户数据面主路径
形态：PCIe 卡及项目定制形态。Vera Rubin 为平台共设计，而非可选配件。数据手册写明 ASTRA 用于选定 Rubin 平台上的 ConnectX-9。
部署位置：Rubin GPU 计算托盘，以及 Vera CPU 节点。CPU 侧同样需要 Scale-in——智能体的工具调用、检索与校验运行在 Vera 上；若基础设施占用主机核，将增加推理环路中 CPU 段的抖动。
Hot Chips 存储微基准（Grace 版 DPU，不可与 STX 混用）：NVMe-oF 8 核约 1.6 Tb/s，16 核约 2000 万 IOPS，相对无 DPU 路径宣传约 2× 的数据到达 GPU 速度。这是协议卸载能力，不表示 800G 端口变为 1.6T。
Inline 引擎覆盖包处理、RDMA、存储协议、加密、防火墙与策略。控制面可以异步决策，数据面不能每包回核。
转载规格（128 GB、512 GB 板载 SSD、114 MB L3）以数据手册「up to 128 GB LPDDR5x」为准；第三方拆解数字不作官方依据。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
14 / 28

## Slide 15
04 芯片
相对 BlueField-3：按并发基础设施服务扩核与带宽
上代最多 16 核，面向云基础设施插卡。本代按多服务同时在卡上运行扩核、内存与网络。
 | BlueField-3 | BlueField-4 DPU | 倍数 / 变化
CPU | 最多 16× Cortex-A78 | 64× Neoverse V2（Grace） | 官方约 6× 算力
网络 | 400 Gb/s Ethernet/IB | 800 Gb/s，CX9 级，200G SerDes | 2×
主机 | PCIe Gen5 | PCIe Gen6 x16 | 代际翻倍
内存 | 板载 DDR5，常见 16–32 GB | LPDDR5X，手册最多 128 GB | 容量口径 4×（共设计博客）；带宽 4× 或 >3×，两篇博客不一致
定位 | 云基础设施可选插卡 | Vera Rubin 标配信任前端 | 从配件到共设计
约 6× 算力的原因：Scale-in 不是仅做 vSwitch。同一张卡上需并发 HBN、Flow、Argus、Vault、Telemetry、DPF 与存储协议。BF-3 的 16 核面向卸载单张网卡功能；BF-4 的 64 核面向运行一套基础设施操作系统。
约 1.7 GHz 低于完整 Grace 服务器。现场记录认为受 DPU 功耗约束。算力倍数来自核数、微架构与缓存，不完全来自频率。
内存倍数对外引用时应分开标注两篇博客来源，不宜合并为单一「内存 4×」。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
15 / 28

## Slide 16
04 芯片
同一名称，两种角色：DPU 与 STX 不可混用
现场记录亦指出应区分为 Grace 版与 Vera 版。混用会将 1.45× 外部存储与 10× CMX IOPS 写入同一张表。
BlueField-4 DPU（Scale-in）
硅：Grace + CX9 级网络
口：800 Gb/s Ethernet 或 IB
放哪：Rubin 计算托盘、Vera CPU 节点
职责：南北向接入、主机卸载、安全、管理、可观测、隔离
存储数字：NVMe-oF 8 核 1.6 Tb/s、16 核 20M IOPS（Hot Chips，本卡卸载）
交换：Spectrum-X 接入路径，相对货架以太网存储最高 1.45×
Vera BlueField-4 STX（CMX）
硅：Vera CPU + ConnectX-9 SuperNIC
口：Spectrum-X 最高 1.6 Tb/s
放哪：STX 模块化存储 / CMX 数据节点
职责：KV I/O、元数据、放置、安全、控制；不是简单的块设备仿真
存储数字：两颗 Vera 版 3.2 Tb/s；DOCA Memos 宣传 10× IOPS、5× 效率
路径：GPU HBM → 系统内存 → 本地/网络存储，工厂内上下文层
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
16 / 28

## Slide 17
04 软件
DOCA：将加速器编排为基础设施操作系统
硬件本身不构成处理域。微服务与服务功能链使一条流按序经过网络、安全与存储。
模块 | 作用 | 落在哪条路径
HBN | 主机侧 L3；BF-4 可当 BGP 路由器，多租户南北向 | Scale-in 接入
Flow | 编程硬件包处理流水线：分类、ACL、线速执行 | Scale-in 数据面
OVS-DOCA | 东西向接口套同一套策略 | Scale-out 口，配合 Astra
Argus | 运行时威胁检测 | 安全，租户 OS 外
Vault | 文件访问策略 | 安全 / 数据访问
PCC | 可编程拥塞 | 接入与存储路径
Telemetry | 设备与服务健康，不依赖租户主机 | 运营
DPF | K8s 原生：DPU 当节点来发现、开通、部署、升级 | 控制面
Astra | 跨 BF-4 与多张 CX9 的统一控制点 | Scale-in 控制 → Scale-out 执行
Memos | KV 在计算节点和存储节点间管理 / 共享 | CMX，不属于 800G 接入路径
生产形态为容器化微服务，直接运行于 BlueField-4；库与 SDK 供自研服务使用。服务功能链的意义是：不必在主机上串联多级 vSwitch，流在 DPU 域内完成分类、加密与存储卸载。Memos 须单独标注——它服务于上下文存储，不是南北向 VPC。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
17 / 28

## Slide 18
04 交换
Spectrum-X 在 Scale-in 路径上的角色
Scale-in 未引入第三种专有交换总线。接入与外部存储仍由 AI 以太网承载；Vera Rubin 同代为 Spectrum-6。
分工：BlueField-4 在节点上处理服务（策略、协议、加密、遥测）；Spectrum-X 在工厂与外部之间转发。没有交换机，DPU 只是加速网卡；没有 DPU，交换机只是转发未经卸载的主机流量。
公开能力针对 AI 流量特征：哈希极化与负载不均、incast 拥塞、多流争用。目标是提高有效带宽并隔离并发流，使接入与存储更可预期——对应尾部时延，而不只是端口速率。§1 所述 AR / DDP / CC / PLB 在此用于接入与存储流，而不是 NCCL collective。
存储数字须带条件：相对货架以太网最高约 1.45×。Hot Chips 按对象大小给出 5 GB 1.5×、10 GB 1.4×、50 GB 1.3×。增益随对象增大而收窄，说明收益来自拥塞隔离与中小对象，而不是把物理口从 400G 线性外推到 800G。
与 Scale-out 的关系
Spectrum-X 同时出现在 Scale-out 与 Scale-in 表述中。Scale-out 承载 CX9 上的集体通信；Scale-in 承载 BF-4 上的接入与存储。是否共用 leaf 平面，官方未说明。
与 CMX 的关系
CMX 亦走以太网附加闪存，处理器为 STX。Scale-in 的 1.45× 是外部存储路径相对货架以太网；CMX 的 10× IOPS 属于上下文层。两套数字不可合并。
共设计约束
官方强调 BF-4、DOCA、Spectrum-X 与 Vera Rubin 共设计：核、内存带宽、PCIe、网络、加速与软件需互相匹配。仅更换一张 800G 网卡无法复制该路径。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
18 / 28

## Slide 19
05 用例
隔离的 AI 工厂 VPC
多租户共享物理资源。南北向与东西向若使用两套策略，隔离不完整。
问题
共享 AI 工厂需要按云的方式开通租户，但不能把隔离交给租户操作系统。
若仅在南北向 DPU 上划分 VRF，东西向 CX9 仍对租户可见，租户之间的东西向隔离不完整。
若将东西向回流 800G 做防火墙，6.4T 流量没有物理容量。
机制
HBN：在 BF-4 上加速南北向 L3 与租户隔离，可作为 BGP 路由器。
Flow：分类与 ACL，下发到硬件流水线。
OVS-DOCA：将同一策略应用到东西向接口。
Astra：再下发到 CX9。7.2 Tb/s 接口处于同一策略模型，东西向不经 800G 转发。
结果
运营侧集中开通 VPC，租户继续使用加速交换。
隔离一致，主机 CPU 不承担 vSwitch。
裸金属亦可多租户：设备管理面在 DPU，不在租户。
因此 Scale-in 与 Scale-out 须由同一控制点管理。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
19 / 28

## Slide 20
05 用例
硅上安全：黄仁勋所称的 Scale-in security networking
执行点在硬件，且位于租户操作系统之外。这是第五支柱进入财报「五种网络系统」的原因。
问题：主机侧安全与负载同信任域；软件防火墙增加一跳；智能体反复访问数据、模型、工具与 KV，使攻击面位于推理路径上。共设计博客：安全不能只依赖主机软件，因为控制边界与被保护的负载是同一台机器。
智能体改变安全模型：一次会话内策略检查次数随工具调用线性增加。线速执行不是「更快的 WAF」，而是推理 SLA 的一部分。
组件 | 管什么 | 为什么必须在 DPU 域
Argus | 运行时威胁检测 | 检测器若位于租户内，租户可以关闭
Vault | 文件访问策略 | 模型与数据文件不能仅依赖主机 ACL
Flow | 网络线速策略 | 每包回主机核会先耗尽 CPU
Astra | 南北向与东西向同步加密、隔离、密钥、遥测 | 仅保护 800G、不保护 6.4T，等于未保护算力面
结果：租户软件无法关闭上述控制；主机 CPU 不承担安全过滤；共享 AI 服务具备一致保护。对应零信任裸金属：租户获得加速器，无法获得基础设施控制面。未公开：Argus 的观测语义（系统调用 / eBPF / 包级）与密钥托管层次。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
20 / 28

## Slide 21
05 用例
加速存储接入：外部数据，不是 CMX
GPU 具备算力与 NVLink，仍可能因存储协议在主机上排队而空闲。该路径连接训练数据、模型资产与企业知识。
边界：Scale-in 存储路径 = 工厂外部 / 企业侧数据进入。CMX = 工厂内 KV / 可复用推理状态。1.45× 与 10× IOPS 不是同一实验。BF-4 DPU 卸载 NVMe-oF、文件 / 对象（RDMA 与 TCP）、存储虚拟化与搬移；STX 卸载 KV 元数据、放置与召回。
机制：协议栈与虚拟化在 DPU 上运行，主机可继续看到标准网卡或存储设备模型（VirtIO、DOCA SNAP 一类），后台为加速路径。Spectrum-X 在该路径上提供拥塞管理与流隔离，避免多租户检索降低有效带宽。
数字：相对货架以太网最高约 1.45× 吞吐；Hot Chips 5 / 10 / 50 GB 对象对应 1.5 / 1.4 / 1.3×。Grace 版 DPU 微基准 8 核 1.6 Tb/s NVMe-oF、16 核 20M IOPS，宣传约 2× 数据到达 GPU——对照基线未完全公开，引用时应标明宣传口径。
与 Scale-up 正交：NVLink 解决 GPU 之间的权重与激活搬运，不把企业对象存储搬入 HBM。智能体检索、训练数据加载与 checkpoint 走南北向存储路径。
800G 是否先饱和：东西向 6.4T 与南北向 800G 为 8:1。平台对策是（1）KV 尽量留在 CMX，不走该 800G；（2）外部存储依赖 Spectrum-X 提高有效带宽；（3）不将 Scale-in 口做成与 Scale-out 对等。若智能体把大量中间状态当作外部对象往返传输，800G 仍可能成为瓶颈——这是架构选择。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
21 / 28

## Slide 22
05 用例
控制面：主机可用之前先下发策略
若管控运行在主机上，主机尚未启动或已被租户控制时，工厂无法自举。
AI 工厂节点须先开通网络与存储、装好策略，才能运行负载。传统 PXE 加主机进程的顺序是：主机操作系统启动后再下发策略。多租户裸金属在此窗口内处于无策略状态。
Scale-in 将顺序倒置：DPU 先于主机可用，策略先行，再通过网络启动主机操作系统。租户软件启动时，隔离与加密已在硅上生效。
步骤 | 谁做 | 为什么不能放主机
发现 / 开通 DPU | DPF，把 DPU 当 K8s 节点 | 主机还没 OS
下发网络、存储、安全策略 | DOCA 微服务 + Astra | 必须在租户可访问设备之前
网络启动主机 OS | BF-4 控制面 | 安装镜像也不应走未经隔离的网络
之后的升级、扩容 | DPF 服务部署与滚动 | 升级基础设施不能打扰租户 GPU 作业
DPF（DOCA Platform Framework）是 Kubernetes 原生编排：发现、开通、服务部署与升级。运营者按基础设施节点机群管理 DPU，而不是逐卡远程登录。结果是部署更短、配置更一致、主机 CPU 不承担管控、新算力更快上线。这与「DPU 为可选加速器」不兼容——控制面依赖其常驻，因此 Vera Rubin 将其纳入共设计。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
22 / 28

## Slide 23
05 用例
可观测：观测点位于租户操作系统之外
五个用例共用同一结构：服务运行于 DPU 域，执行位于 inline 引擎或 CX9，主机保留 AI 负载。
Telemetry 机制
从 BlueField-4 采集网络、存储访问、服务健康、性能与利用率，导出到监控平台。库供 ISV 接入同一信号。
视野可延伸到 GPU 与网络利用率，用于区分接入拥塞、东西向拥塞、存储等待、策略开销或作业放置问题。
租户可以停止主机侧采集进程或提供不准确的指标；DPU 域指标不经过租户操作系统。
五个用例的共同结构
VPC：策略在 DPU，执行在 800G 与 CX9。
安全：检测与强制在租户操作系统之外。
存储：协议栈在 DPU，缩短 GPU 等待数据的时间。
控制面：主机尚未启动时处理域已经存在。
遥测：观测点同样位于该域之外。
该结构决定了 Scale-in 不是功能清单。缺少 Astra，东西向用例不成立；缺少 inline 引擎，安全与存储只能回到主机核；缺少 DPF，控制面仍在主机上。产品材料将五条分开陈述，工程上它们是同一台 DPU 上的服务功能链。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
23 / 28

## Slide 24
06 边界
Scale-in 连接外部数据，CMX 连接内部上下文
BlueField-4 家族两条数据路径。将两套性能数字写入同一张表是最常见的误读。
企业数据 / 训练数据 / 用户请求 │ Scale-in（Spectrum-X + BF-4 DPU 800G） ▼ Rubin / Vera 计算 ── Scale-up NVLink / Scale-out CX9 │ KV 放不下 HBM 时 ▼ CMX（STX 存储处理器 + DOCA Memos）→ 工厂内可共享上下文层
 | Scale-in 存储路径 | CMX
数据是什么 | 训练数据、模型、企业知识、应用对象 | KV cache、可复用推理状态
处理器 | BF-4 DPU（Grace + 800G） | BF-4 STX（Vera + 最高 1.6T）
丢了会怎样 | 业务数据损坏，要持久化/复制 | 部分 KV 可重算，经济模型不同
公开数字 | vs 货架以太网最高 1.45× | 两颗 Vera 版 3.2 Tb/s；宣传 10× IOPS
官方表述：BlueField-4 既可作为 Scale-in 的基础设施处理器，也可作为 CMX 的存储处理器，二者职责不同。Scale-in 把工厂数据与外部企业数据接到算力上；CMX 保存并共享上下文，减少反复 prefill。智能体工厂两者都需要：没有 Scale-in，企业知识无法进入；没有 CMX，长上下文会同时占满 HBM 与前端 800G。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
24 / 28

## Slide 25
07 影响
网络从单一种类扩展为多种系统，DPU 从配件变为平台
黄仁勋用 Scale-in security networking 解释每 GW 收入机会。基础设施进入推理 SLA。
多种网络系统可售
Hopper 时期大约为 GPU 加 InfiniBand。Vera Rubin 需要 CPU 以及多种网络才能覆盖数据中心，再加上 Scale-in security networking 与 Scale-across，可视为五种网络系统。电话会将每 GW 收入机会表述为约 400 亿美元。DPU 不再是附件，而是与 NVLink、Spectrum 同级的可售系统。
标配信任前端
Hot Chips：云 DPU 是可替换插卡；BlueField-4 共设计进入每个 Vera Rubin 系统。云与 neocloud 可按「策略在 DPU、负载在 GPU」提供裸金属多租户。自建工厂的南北向安全不再主要依赖主机进程。
基础设施进入 SLA
tokens/MW、TTFT、P99 将部分取决于：800G 接入是否拥塞、存储卸载是否足够、CX9 上策略是否线速执行、以及 KV 是否由 CMX 复用。Scale-in 是 NVIDIA 将这些因素纳入自家平台的方式。
与自研 ASIC 的对照维度
Jalapeño 前端仍是主机侧 400G 以太网卡，scale-up 由加速器承担。不宜比较前端端口谁更大，应比较：策略执行点是否在租户操作系统之外；东西向是否纳入同一控制点（Astra）；存储协议是否卸载；前端与多 Tb/s Scale-out 是否刻意保持非对称。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
25 / 28

## Slide 26
07 影响
争议、瓶颈与未公开项
SDxCentral 认为第五支柱是南北向 DPU 的重新包装。工程上应承认「南北向需要加速」并非新命题，同时把可核对的增量写清楚。
争议 / 风险 | 如何理解 | 不宜推论为
命名重新包装 | 南北向 DPU 不是新物种。可核对增量：Rubin 标配、Astra 覆盖 CX9、与 CMX / STX 分工 | NVIDIA 发明了第六种互连
800G 容量 | 与东西向 8:1 是选择：KV 留 CMX、外部存储走优化路径 | 该比例将很快改为 6.4T 前端
「7T 平台级 DPU」 | 800G 本卡 + 对四张 1.6T CX9 的策略覆盖；演示是可见，不是全部流量穿过 | BF-4 具备 7T 网络端口
SKU 同名 | DPU = Grace + 800G；STX = Vera + 最高 1.6T。对外表述须加后缀 | 一张卡同时是 800G 与 3.2T
未公开，不宜当作已定规格：整卡 TDP；每个 NVL72 托盘是否固定一张 BF-4；Astra 连接 CX9 的物理介质（现场记录为可能的 PCIe）；1.45× / 2× / 10× 的对照基线；Argus 检测语义；Scale-in 与 Scale-out 是否共用 leaf；非 Rubin 服务器上 Astra 对第三方网卡是否生效。
对外转述内存倍数时分开引用两篇官方博客。Hot Chips 1.7 GHz、275 GB/s 为现场幻灯，以数据手册为准。
可确定的判断：Scale-in 是前端网络的产品化升级——处理域独立、信任域扩展到 CX9、存储 / 安全 / 管控从主机卸载。它不替代 NVLink，也不替代 Spectrum-X 算力面。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
26 / 28

## Slide 27
08 收束
读完应能复述的五句话
概念、变化、原理、产品、影响各一句。
概念
Scale-in 是加速后的前端 / 南北向接入域，不是 Scale-up 的反向，也不替代 ConnectX-9 上的算力面。
变化
从「主机 SDN + 可选 DPU 插卡」变为「Vera Rubin 标配的主机无关基础设施域」。
原理
Grace 决策，inline 执行；Astra 将策略下发至 CX9，东西向流量不经 800G 转发。
产品
BF-4 DPU（800G，Scale-in）与 BF-4 STX（CMX 存储）同名不同角色；软件是 DOCA，交换是 Spectrum-X。
影响
多种网络系统可售、DPU 进入推理 SLA；800G 相对 6.4T 为刻意非对称；可核对增量是 Astra 与平台标配。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
27 / 28

## Slide 28
09 来源
公开材料与引用边界
2026-08/09 口径。后续 Rubin 量产 SKU 和 DOCA 版本还会变。
Scale-in / BlueField-4：NVIDIA Technical Blog《BlueField-4 Powers New Scale-In…》（2026-08-24）与共设计博文；Hot Chips 2026 / ServeTheHome；BlueField-4 数据手册；Gilad / Converge Digest；FY2027 Q2 电话会；SDxCentral 质疑。
Spectrum-X 产品：nvidia.com/spectrumx 与 Ethernet 产品页——端到端 AI 以太网平台；相对货架以太网约 1.6×、十万 GPU 级约 95% 有效带宽。数据手册：AR、可编程拥塞控制、性能隔离、硬件多平面。
Spectrum-X 机制：技术博客 Giga-Scale Ethernet Evolution（AR / CC / PLB）；Optimize Large-Scale AI Workloads（乱序由 SuperNIC 重排；Israel-1 约 1.6×）；架构白皮书（DDP：有效带宽约 60% → 95%）。
Spectrum-6：102.4 Tb/s ASIC 数据手册。Spectrum-XGS：2025-08 新闻稿与 scale-across 博客，跨约 10 km NCCL 最高约 1.9×。SuperNIC：Hopper BF-3、Blackwell CX8、Rubin CX9；CX8/CX9 支持硬件 PLB。
存储交换材料：Spectrum-X 存储路径自适应路由最高约 1.6× I/O，与 Scale-in 的 1.45×、CMX 的 5× TPS 分开引用。arXiv:2605.21187 描述多平面控制环。
DOCA / CMX：DOCA 产品页；CMX 博客与产品页；Converge Digest：BlueField-4 STX。
内存倍数两篇官方博客不一致，文中已分开标注。演示数字未给对照基线的，按宣传口径引用。完整 URL 见同目录 Markdown「来源」节。
NVIDIA Scale-in 网络基础设施 · 2026-08 公开口径 · 内部学习
28 / 28